AD 净购入电量—净购入电力消耗量(MWh) ，项目净购入电力2.14×105MWh/a； EF 电力— 电力排放因子(tCO2e/MWh)， 取值为 0.8606。

经计算， 净购入电力碳排放量温室气体排放量 E 净购入电力=184168.4tCO2e。

# 6.4.4  项目碳排放量核算结果

综上，拟建项目碳排放核算结果见下表。

表 6.4-2    项目碳排放量结果汇总表

| 排放类型 | 排放环节 | 温室气体种类 | 二氧化碳当量 (tCO2e/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料燃烧 | 锅炉燃烧装置尾气 | CO2 | 62616.629 |
|  |  | 火炬长明燃烧焦炉煤气 | CO2 | 1010.148 |
|  | 工业过程排 放 | 生产装置区焦炉煤气无 组织排放 | CO2 、CH4 | 1.754 |
| 间接排放 | 净购入电力 | 厂区内的用电设备 | CO2 | 184168.4 |
| 合计 | 247796.931 |

由上表可知， 拟建项目碳排放量为 247796.931 tCO2e/a。

6.5  温室气体排放评价

根据拟建项目物料平衡， 拟建项目产品产能为： LNG 产量 50896t/a，工业氢

12703.2t/a，高纯氢 1317.2t/a。

企业单位产品二氧化碳排放量汇总如下：

表 6.5-1    企业二氧化碳排放量统计表

| 排放类型 | 排放环节 | 单位产品二氧化碳排放量 (tCO2/t 产品) |
| --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料燃烧 | 锅炉燃烧装置尾气 | 0.96 |
|  |  | 火炬长明燃烧焦炉煤气 | 0.02 |
|  | 工业过程排放 | 生产装置区焦炉煤气无组 织排放 | 2.7×10-5 |
| 间接排放 | 净购入电力 | 厂区内的用电设备 | 2.84 |

由于目前山东省内未发布各个行业的碳排放强度， 本次环评不再进行评价。

6.6  减排措施及建议

6.6.1 工艺技术节能措施

1、拟建项目用焦炉煤气制 LNG 和氢气，与焦炉煤气发电相比， 能量利用率

高。

2 、装置尾气作为锅炉燃料燃烧产生蒸汽供自身使用，多余蒸汽外供，焦炉 煤气综合利用率高。

3 、甲烷深冷分离装置采用混合制冷工艺将甲烷液化，该工艺的特点是在制 冷循环中采用混合制冷剂， 只需要一台压缩机， 大大简化了制冷单元， 提高了操 作可靠性、灵活性，强化系统的能量利用，从而实现低能耗、低投资的目的。

6.6.2 电气节能措施

1 、供配电系统的节能

(1) 合理选择变配电所位置，正确选择导线截面、线路的敷设方案，以利 于降低配电线路的损耗。

(2) 选用节能变压器等节能型电气设备。按照经济运行原则选择电缆线路 截面。

(3)合理设计供电系统，使变电站接近负荷中心，减少电能损耗。

(4)合理选择变压器容量，使其运行在最高效率范围内。

(5) 采用高效长寿的新型光源， 如荧光灯、钠光灯、金卤灯， 以节省电能 和提高亮度水平。

(6) 工艺装置、循环水系统部分电机采用变频控制，不但满足工艺生产要 求，而且节约能源。

2 、电能量计量装置

项目电气设备的设计选型无国家明令禁止或淘汰的落后设备， 风机、水泵等 设备均采用高效节能产品， 并采取节能运行方式及节电措施。设备采取了工业上 常用的、有效的节能措施。

3 、工艺装置、循环水系统部分电机采用变频控制

变频控制能够减少机组起动时电流波动， 这一波动电流会影响电网和其它设 备的用电， 变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。采用变频控制 后，可降低电耗约 10~20%。

4 、生产运行过程控制节能

(1) 编制科学合理的操作规程，优化并提高机组运行水平。

(2) 加强技术监督，做好压缩、 净化、 脱硫、 脱碳、 深冷分离、 PSA 提氢 各工序各项技术经济指标监督。

(3) 做好运行优化调整， 建立适当的奖惩机制， 降低熔化耗电， 合理配风， 合理控制用能量，降低能耗。

(4) 加强运行调整，减少设备的启停次数。

(5) 做好主机、辅机的设备维护工作，减少设备故障率。

(6) 保证换热器的利用效率。

电气节能提出规划合理的生产运行方案，可降低整个系统的设备能耗。

6.6.3 建筑节能措施

项目按《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245－2017) 对所有厂房进行 建筑节能设计， 合理布置， 保证建筑物的采光、通风要求， 减少机械通风和灯光 照明，达到节能的要求， 要求项目中建筑的能耗比当地已建类的建筑的能耗要低， 处于能耗的先进水平。

建筑形体规整紧凑， 无过多的凹凸变化， 建筑物的窗墙比及遮阳措施方面合 理布置， 保证建筑物的采光、通风要求， 减少机械通风和灯光照明， 达到节能的 要求。

6.6.4 节水措施

1、采用的用水器具，必须符合《节水型生活用水器具》(CJ/T164-2014) 标准要求，不得使用一次冲水量大于 6L 的坐便器。选用节水性能好的阀门等管 道操控设备， 加强水力管道施工质量管理和生产运行维护管理， 确保管道系统少 泄漏甚至不泄漏， 消除“跑冒滴漏”等现象， 从而降低水的损失， 实现节约用水 的目的。

采用闭式循环水冷却系统，可节约大量的损耗补水，降低水耗。

2、在进水干管及各主要用水支管上安装水量计量装置， 严格控制用水指标。 在绿化、景观、消防、办公、 公共卫生间、空调系统等不同用水位置、不同付费 或管理单元主管上分别设置水表。下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流 量，不得出现无计量支路。

3、充分利用市政供水压力， 在市政水压范围内的楼层给水均由市政供水管 道直接供水。

4、水池、水箱溢流水位均设进水管自动关闭装置， 防止进水管阀门故障时， 水池、水箱长时间溢流排水。

5 、给水系统采取以下措施避免管网漏损：

(1) 选用密闭性能好的设备。使用耐腐蚀、 耐久性能好、符合现行产品标 准要求的管材、管件。选用性能高、零泄漏的阀门。

(2) 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，如做好室外管道基础处理 和覆土、控制管道埋深。

6 、地面以上污、废水采用重力排放。

7、将水务管理作为全厂运行管理中对各车间考核管理的重要内容， 用水指 标作为一项重要的考核指标，加强运行中的管理与监视。

6.7  碳排放管理与监测计划

1、管理机构及人员

成立能源及碳排放管理领导小组，全面领导公司的节能、减碳工作，统筹、 综合、协调、管理企业的各项节能、减碳工作； 设立专 (兼) 职能源及碳排放管 理人员， 将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理； 各部门设有专职管理人 员， 负责具体实施公司下达的各项能源及碳排放任务， 并负责将相关情况上报能 源及碳排放管理办公室。

2、职能及职责

(1) 贯彻执行碳排放相关法律、法规， 按国家的政策、标准及监测要求， 制定管理规章制度、奖惩制度，并监督执行；

(2) 掌握本企业各工艺、设备运行状况及维护等资料， 建立碳排放控制管 理档案， 及时掌握公司碳排放情况， 掌握其运行过程中潜在的不利因素， 及时提 出改进措施及建议；

(3) 制定本企业碳排放源排放指标， 制定能源消耗管理台账，并做好记录， 定期考核统计； 制定并实施碳排放、能源消耗监测计划； 做到“一企一账”，对 原料、 燃料消耗，电力消耗进行记录统计；

(4) 确定公司各个部门、各岗位的节能减碳目标和可量化的指标， 考核各 个部门、各岗位年度碳排放情况，提出奖惩意见；

(5) 积极学习同行业先进的节能生产技术并推广应用， 组织企业的专业技 术培训，搞好节能降耗宣传工作，提高全厂人员的节能意识。

3 、碳排放监测及台账管理

制定温室气体监测和台账管理计划， 对碳排放相关的关键参数进行监测、记 录和分析，按照核算方法中所需参数，明确监测、记录信息和频次。

6.8  结论与建议

6.8.1  结论

项目建设符合碳排放相关政策要求， 在设备选型、生产工艺采取了较完善的 减污降碳措施， 公司设置专门碳排放管理机构及管理人员， 制定了完善的碳排放 管理制度及监测、台账记录制度， 有利于减少二氧化碳排放。项目碳排放水平可 接受。

6.8.2  建议

(1) 加强企业能源管理， 定期开展能源及碳排放管理培训， 提升管理水平；

(2) 积极开展源头控制， 优先选择绿色节能工艺和技术， 降低能源消费量；

(3) 积极开展碳捕获、利用与封存技术， 进一步挖掘和提升减污降碳潜力。

7 环保措施及其可行性论证

7.1 项目主要环保措施汇总

根据项目生产工艺特点， 污染物排放情况， 对项目产生的污染物排放采取相 应的防治处理， 拟建项目主要环保措施汇总及投资情况见表 7.1- 1。

表 7.1-1    本项目污染防治措施及投资一览表

| 序号 | 污染源名称 | 采取的主要环保措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水污染治理 |
| 1 | 初压机组冷凝废水、 增压机组冷凝废水、 MDEA 脱碳装置过滤 器过滤废水、甲烷深 冷分离装置预处理气 液分离废水、地面冲 洗废水、职工生活污 水、循环冷却系统排 污水、脱盐水站浓盐 水、锅炉房排污水 | 新建 1 座污水处理站，生活污水和生产装置废水 采用“A/O+深度处理”的工艺处理， 部分浓盐 水采用“树脂软化器+膜处理系统”的工艺处理， 处理后的水与循环冷却水、锅炉排污水和地面冲 洗废水均质混合满足相关限值要求后通过污水 管网排至园区污水处理厂 | 1380 |
| 二、 废气治理 |
| 1 | 净化解析气 | “冷凝+吸附”后作为锅炉燃料燃烧 | 340 |
| 2 | 锅炉房燃烧烟气 | 低氮燃烧+FGR 烟气再循环+布袋除尘器+30m 排气筒 | 200 |
| 3 | 污水处理站恶臭气体 | 密闭收集+生物滤池除臭装置+15m 排气筒 | 200 |
| 4 | 无组织废气 | 污水处理站各构筑物通过采取加盖密闭和废气 收集等措施；加强生产装置的密封措施，严格管 理 | 50 |
| 三、固体废物控制 |
| 1 | 废反渗透膜 | 一般固废， 厂家回收 | 0 |
| 2 | 废盐 | 一般固废， 外售 | 0 |
| 3 | 污泥 | 进行鉴定， 未明确其固废属性前按照危废收集、 转运、贮存和处置 | 20 |
| 11 | 废焦油、废吸附剂、 废活性炭、吸油剂、 脱氯剂、脱硫催化剂、 脱硫吸附剂、废吸附 剂、废分子筛、废吸 附剂、废树脂、 冷凝 废液 | 新建危废暂存间 1 座，危废暂存在危废暂存间， 定期委托有资质单位处置 | 450 |
| 12 | 生活垃圾 | 配置垃圾箱(桶)，委托环卫部门清运 | 10 |
| 四、噪声污染治理 |

| 序号 | 污染源名称 | 采取的主要环保措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备噪声 | 主要噪声源均置于室内；压缩机等高噪声设备采 用消声、隔声、减振等降噪措施 | 20 |
| 五、其他 |
| 1 | 环境风险管理 | 制定严格风险管理制度和环境应急预案 | 20 |
| 2 | 非正常工况煤气 | 火炬 | 590 |
| 3 | 三级防控体系 | 装置区设置导流地槽， 储罐区设置围堰、导流设 施；厂区火炬西侧新建 1 处 6000m3 的事故水池， 配套废水收集系统 | 80 |
| 4 | 地面硬化及防渗处理 | 生产装置区、罐区、事故水池、废水处理站等按 相关设计规定进行防渗处理 | 80 |
| 5 | 环境管理与监测 | 环保化验室及设备仪器、废气在线监测系统、地 下水监控井等 | 150 |
| 6 | 厂区绿化 | 绿化面积 20500m2 | 183 |
| 合计 | 3773 |

7.2 废气防治措施及可行性论证

7.2.1 有组织废气

拟建项目产生的有组织废气主要包括锅炉烟气和污水处理站废气。其中， 锅 炉烟气主要污染物包括颗粒物、 SO2、NOx、苯、氨、氰化氢、萘、 VOCs ，污水 处理站产生的废气主要是有机废气和恶臭气体，包括氨、硫化氢、臭气浓度和 VOCs ，污染源主要是生化调节池、 A/O 生化池、二沉池、深度处理池和污泥储 池。

锅炉烟气(G5)采用“低氮燃烧+FGR  烟气再循环+布袋除尘器+30m  排气 筒”处理后有组织排放。

污水处理站采用池体加盖密封对内部废气进行负压收集， 废气经密闭收集后 通过生物滤池除臭装置+15m 排气筒(DA002)处理后达标排放。

7.2.1.1 技术可行性分析

1 、锅炉烟气除尘防治措施可行性分析

拟建工程锅炉烟气除尘措施釆用低氮燃烧源头控制的治理方式， 低氮燃烧采 用布袋除尘器， 具体措施及可行性论证如下：

①袋式除尘技术

袋式除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中颗粒物粒子的分离净化装置， 是一种 干式高效过滤除尘器。袋式除尘器的工作原理是含尘气体进入挂有一定数量滤袋 的袋室后， 被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内 部； 一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时， 含尘气体的过滤主要依靠粉 尘层进行。其除尘机理为含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、 扩散与静电等作用， 使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚， 压力损失达到一定程度时， 需要进行清灰。清灰后压力降低， 但仍有一部分粉尘残留在滤袋上， 在下一个过 滤周期开始时，起良好的捕尘作用。

袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。当含尘 气体进入袋式除尘器后，粒径大、比重大的粉尘在重力作用下沉降，落入灰斗； 携带烟尘的气体通过滤料时， 细小粉尘被阻留在滤料上， 气体通过滤料， 从而尘 气分离，使含尘气体得到净化。 布袋除尘器运行示意图见图8.2- 1。

袋式除尘器属高效除尘设备， 广泛应用于粉尘的净化过程。 布袋除尘器从70 年代开始在冶金、建材行业大量采用。近年来，随着滤布材料制造技术的发展， 布袋除尘器所用滤袋在滤布强度、耐高温、耐腐、耐磨等方面都有很大的提高。 袋式除尘器对粉尘比电阻变化适应性强， 适用于温度和水分不高且波动不大的含 尘废气的净化。粉尘和烟气成分不同时，袋式除尘器可能需要采用不同的滤料。 滤袋破损时需要更换， 运行维护工作量较大， 对制造、安装、运行、维护都有较 高要求。

图7.2-1    布袋除尘器运行示意图

袋式除尘器主要特点如下：

①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级颗粒物粒子的气体效率较高， 一 般可达99.5%以上，且能有效去除废气中IM 。微细粉尘。

②除尘效率不受颗粒物比电阻、浓度、粒度等性质的影响， 负荷变化、废气 量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。

③袋式除尘器釆用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统 的运行。

④袋式除尘器结构和维修均较简单。

⑤作为袋式除尘器的关键问题一滤料材质目前已获得突破， 使用寿命一般在 2年以上，有的可达4~6年。

类比调查可知， 袋式除尘器是各类企业常用的环保设备之一， 几乎在各产尘 生产工序都可以釆用。

表 7.2-1    拟建工程袋式除尘器技术参数一览表

| 序号 | 除尘器名称 | 除尘器滤袋材质 | 过滤风速 (m/min) | 除尘效率 | 外排颗粒物浓 度 (mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气布袋除尘 器 | 防静电覆膜聚酯 针刺毡滤料 | ≤0.8 | ≥99.5% | ≤10 |

由上表 7.2- 1 可知，拟建项目锅炉烟气除尘采用布袋除尘器，滤袋采用防静 电覆膜涤纶针刺毡(含超细纤维)，滤袋防静电(金属纤维编织，金属纤维含量 ＞7%)，釆用进口 PTFE 超微孔膜。过滤风速不大于 0.8m/min ，设计除尘效率不 低于 99.5%， 拟建工程袋式除尘器严格按照《袋式除尘工程通用技术规范 	(HJ2020-2012) 的要求进行设计、建设、运营维护。通过类比调查可知，釆用 袋式除尘器处理， 颗粒物排放浓度可以控制在 10mg/m3 以下。

2 、锅炉烟气脱硝措施可行性分析

拟建工程锅炉烟气脱硝措施釆用“低氮燃烧+FGR 烟气再循环”源头控制的治 理方式， 低氮燃烧采用低 NOX 旋流燃烧器， 具体措施及可行性论证如下：

①低氮燃烧技术

通过燃烧器控制燃烧初期NOx 生成。对燃烧初期NOx 生成特性的研究表明， NOx  生成与风量分配与燃气空气配比密切相关，通过空气分级来减少燃料氮转 化为 NOx，减少 NOx 生成，同时减少热力 NOx 生成。

项目低氮燃烧采用低NOX  旋流燃烧器，采用新的切圆布置方式，一次风反

切小切圆，二次风正切布置。低NOX   旋流燃烧器采用“火焰内NOX  还原”，在 不降低火焰温度的同时使得NOX  的排放减少，使NOX排放的减少和未燃尽碳损 失的增加这一矛盾得到了很好的解决，可以达到高效率、低NOX排放燃烧。

(1)在燃烧器的上方设置了两层燃尽风喷口(前后各两层)，两级分级燃烧方 式提供给燃烧器的风量少于其正常燃烧所需要的风量。燃烧所需要的其余的风量 通过燃烧器上方的燃尽风风口来提供。这种布置方式极大地限制NOX在燃烧器区 域的生成；

(2)燃尽风进入炉膛以前的区域都是燃料富集区，燃料在此区域的驻留时间 较长，有助于燃料中的氮和已经存在的NOX分解；

(3)NOX 的控制调节是通过改变燃烧区域的化学当量(低于0.9)来实现的： 即调节燃烧器和燃烬风之间的风量比例；

(4)参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ911-2018)， 在不采取任何处 理措施的情况下， 燃气锅炉氮氧化物的产生浓度为30~300mg/m3 ，本项目拟采用 低氮燃烧 (国内先进) 措施，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》 中的4430工业锅炉(热力供应) 行业系数手册，采用国内先进技术的低氮燃烧措 施后，氮氧化物浓度一般介于60~100mg/m3。

②FGR 烟气再循环技术

FGR  烟气再循环技术工作原理： 通过烟气外循环和内循环， 在空气预热器 前抽取尾部 10-30%烟气与供给燃气使用的空气混合，经燃烧器送入炉中，可通 过控制火焰温度降低燃烧温度和氧浓度，从而大大降低 NOx 等有害物质排放。

3、焚烧法去除污染物的可行性分析

拟建项目装置混合气中的杂质组分为苯、萘、氨、氰化氢等，其中 VOCs 主要成分为苯、萘。混合气作为锅炉燃料进行燃烧， 燃烧过程中其中的杂质氧化 分解为二氧化碳、水、氮氧化物等， 参考《石化行业挥发性有机物治理使用手册》， 采用 TO/TNV 等热力焚烧技术(燃烧温度一般在 760℃以上) 去除 VOCs 的处理 效率在 95%以上，苯、萘的燃烧分解温度分别为 560℃和 526℃，拟建项目锅炉 燃烧温度在 1200℃以上，可实现对所含有机废气的有效去除。

4、废水处理站恶臭防治措施可行性分析

项目污水处理站各构筑物采取加盖密闭并对内部废气进行负压收集至生物

滤池除臭装置+15m排气筒(DA002)处理后达标排放。

生物滤池技术是指先在滤料(填料) 上培养微生物， 再利用其新陈代谢过程 来降解臭气， 进而达到除臭目的的一种方法。这种方法具有处理效果好， 适用范 围广，运行费用低，易于管理和无二次污染等优点。

为了保证微生物的活性， 需要为其创造一个良好的生存环境， 如适宜的温度、 湿度、 pH值以及营养成分等。在适宜的环境条件下，附着于填料上的微生物利 用臭气中的污染物作为能源， 维持生命活动， 并将其分解为CO2 、H2O和其他无 机盐类，从而使臭气得以净化。其反应过程如下：

恶臭物质+ O2 →细胞代谢物+ CO2 + H2O

微生物降解恶臭污染物主要分以下几个阶段：

气液扩散阶段： 恶臭气体物质被填料上的微生物吸附或吸附在生物体内， 由 气相转移到生物相。

液固扩散阶段：恶臭气体物质与生物过滤池填料一生物膜表面的水接触 接 触溶于水， 由气相转移至液相水中， 溶解在水中的硫化氢、氨被栖息在填料上的 生物所吸附，由液相转移到生物相。

生物氧化阶段：生物填料表面形成的生物膜中的微生物以恶臭气体物质 为 食栖息，恶臭物质被微生物氧化分解，在转化过程中产生能量， 为微生物的 生 长与繁殖提供能源，使恶臭气体物质的转化持续进行。

废水处理站生物过滤池填料结构均匀、孔隙率大， 比表面积大，具有较强的 吸附性， 而且吸水性好， 可保持除臭过程中的水分， 以确保微生物的生长， 可满 足生物除臭设施的填料使用要求，且使用寿命长，可达4~5年。

生物过滤池除臭效果好， 且池中微生物能够依靠填料中的有机物质生长， 无 需投加营养剂， 微生物始终处于良好活性， 生物滤池缓冲容量大， 能自动调节废 气浓度高峰值，而微生物能始终正常工作，耐冲击负荷的能力强。

根据查阅相关资料，类比调查同类企业可知， 釆用生物滤池除臭， 外排废气 中各污染物浓度均满足《 挥发性有机物排放标准 第7 部分 ：其他行业 》 (DB37/2801.7-2019)表1  非重点行业Ⅱ时段限值要求。

因此， 本项目污水处理站废气采用生物滤池除臭装置处理的措施可行。

7.2.1.2 经济可行性分析

本项目净化解析气(G4) 经“冷凝+吸附”脱除其中大部分苯、萘、氨、氰 化氢等杂质后，而后与 MDEA  脱碳装置产生的富液再生气(G1)、甲烷深冷分 离装置产生的深冷尾气(G2) 作为锅炉燃料燃烧，锅炉烟气(G5) 采用“低氮 燃烧+FGR 烟气再循环+布袋除尘器+30m 排气筒”处理后有组织排放。

污水处理站采用池体加盖密封对内部废气进行负压收集， 收集后通过生物滤 池除臭装置+15m 排气筒(DA002)处理后达标排放。

采用上述环保措施后， 废气采取收集治理后有组织排放可大幅度减少污染物 排放， 为企业节省原料投入和产品损失， 经济效益明显。减少产品损失、提高安 全,减少对工人和敏感点的影响,减少污染物排放费用，从经济角度分析可行。

综上所述，本项目采取的废气处理措施从经济角度可行可行。

7.2.2 无组织废气

企业通过对污水处理站各构筑物采取加盖密闭和废气收集等措施， 减少无组 织废气的产生和排放。装置区焦炉煤气采用密闭管道输送至装置区相应设备， 并 且对项目泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检测、及 时修复，减少生产装置区无组织废气的产生和排放。

1、装置泄漏检测与修复(LDAR)

(1)实施必要性

装置区采用 LDAR(泄漏检测与修复)技术是目前全面推行的装置区无组织排 放控制技术，实施后可有效降低无组织排放。

(2)实施单位

泄漏检测过程可由企业自行完成， 也可委托第三方开展。检测过程发现的泄 漏点将由企业进行及时修复， 企业采用委托第三方的形式开展。

(3)泄漏检测过程的要求

检测过 程 应 满 足 《 石 化 装 置 挥 发 性 有 机 化 合 物 泄 漏 检 测 规 范 》 (Q/SH0546-2012)中的要求。当发生泄漏时， 对泄漏源应予以标识并及时维修。 首次维修不得迟于自发现泄漏之日起 5 日内。泄漏检测应建立台账，记录检测 时间、检测仪器读数； 修复时应记录修复时间和确认已完成修复的时间， 记录修 复后检测仪器读数，记录保存期限不得少于 1 年。

(4)技术经济可行性论证

根据美国环保总署网站上查阅到的文献资料，实现 LDAR 后炼厂可减少 63% 的设备泄漏， 减少 56%的挥发性有机化合物排放， 所有装置的泄漏限值 SV 为 500

μmol/mol，从而减少产品损失、提高安全,减少对工人和敏感点的影响,减少污 染物排放费用，从经济角度分析可行。

LDAR 技术是国家大力推行的污染防治措施，是今后控制装置区泄漏引起的 油气无组织排放的主要方法，从技术角度可行。

2、火炬系统：拟建项目非正常工况下的放空气经安全阀后通过密闭的管道 送火炬系统焚烧处理。 经火炬设施处理后， 可确保项目非正常工况、事故工况放 气全部燃烧处理， 不直接外排， 确保项目有毒有害气体不外排， 进而减少对周边 环境的影响。

3、其他要求: 由于各装置为连续运行生产装置，其管道和设备系统的密闭 性较好， 开车前全系统需进行气密性试验， 因此装置区的无组织泄漏量较少； 根 据同类企业调查情况来看， 减少无组织废气排放主要从整治设备状况和提高设备 维护管理水平着手并加以落实。

综上， 采用上述环保措施后， 可大幅度减少油品的挥发， 降低产品损失， 经 济效益明显。

7.3 废水防治措施及其可行性论证

7.3.1 废水处理站工艺

项目新建厂区污水处理站 1 座， 主要包括工艺为生化处理和除盐段。 生化段 设计处理能力为 50m3/d，处理工艺为“调节池+A/O+二沉池+深度处理”，主要处 理生活污水和生产装置废水；脱盐段设计处理能力 130m3/d，处理工艺为“树脂 软化器+RO+两级 DTRO+蒸发系统”，主要处理部分脱盐水站浓水。具体治理措 施见“2.10.2.2  废水治理措施及排放情况”。

7.3.2 技术可行性分析

1 、生化段处理工艺技术可行性分析

本项目生产装置废水主要包括冷凝废水、过滤废水、气液分离废水等， 生产

装置废水污染物浓度为 COD  590mg/L 、SS  16mg/L 、NH3-N  430mg/L、石油类 15mg/L、氰化物 1.8mg/L、挥发酚 2. 1mg/L、苯 1.88 mg/L 。生化段设计处理能 力为 50m3/d，处理工艺为“调节池+A/O+二沉池+深度处理”，其主要工艺原理如 下：

A/O 法是改进的活性污泥法。将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起， 缺氧 -好氧生物处理主要是利用好氧池中的活性污泥、缺氧池中的反硝化细菌，将废 水中的有害物质变成无害的无机物 CO2、H2O、N2。A/O 法采用硝化-反硝化、氧 化还原反应的原理脱氮。即在好氧条件下， 废水中的含氮物质在硝化菌的作用下 限氧化成亚硝酸盐， 再进一步氧化成硝酸盐， 废水中其他有害物质也得到很大程 度的降低。然后在缺氧条件下通过反硝化反应将亚硝酸盐、硝酸盐还原程氮气， 达到生物脱氮的目的， 同时去除废水中的部分挥发酚、氰化物等有害物质。 该工 艺的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能。

2 、脱盐段处理工艺技术可行性分析

反渗透是 20  世纪 60  年代发展起来的一项膜分离技术， 是在外界压力作用 下通过反渗透膜使溶液中溶剂与溶质进行分离的过程。

高压反渗透 DTRO 技术：高压反渗透 DTRO  即碟管式反渗透膜， 碟管式反 渗透是反渗透的一种形式， 是专门用来处理高浓度污水的膜组件， 其核心技术是 碟片式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起， 用中心拉杆和端板进 行固定，然后置入耐压套管中，形成一个膜柱，最初用于垃圾渗滤液的处理。 DTRO  压力等级有 75bar，90bar，120bar，160bar，盐分浓缩最高可达到 100000~ 180000mg/L 。DTRO  处理技术主要优点包括： 耐高 COD，运行压力高， 浓缩能 力强，对于预处理的要求比较简单。

采用膜处理组合工艺处理高盐废水，具有以下优点：

(1)  膜处理单元自动化程度高，可实现精准加药，减少外界盐的人为增加；

(2)  模块化工艺，降低运行难度及风险；

(3)  利用各类膜的特点可实现多级浓缩， 搭配利用， 降低最终进蒸发结晶的 量，有效降低整体建设成本及运行成本。

7.3.3 经济可行性分析

废水治理运行成本主要包括电费、药剂费、人工工资、设备折旧费等。 根据 设计方案，本项目废水吨水处理成本约 3.02 元。污水处理站废水年处理费用为 67.85 万元， 占年净利润 60729.72 万元的比例较小， 经济上完全能够保证该装置 的运行。

综上，拟建项目采用的废水处理设施工艺成熟稳定， 处理效果满足相应标准。 因此，项目所采用的废水治理措施在经济技术上是可行的。

7.4 固废处理措施及其可行性论证

7.4.1 固体废物产生及处置措施

拟建项目产生的固体废物主要是生活垃圾、脱盐水站和污水处理站产生的废 反渗透膜、净化装置产生的废焦油、废吸附剂，冷凝+吸附产生的冷凝废液和废 活性炭， 精脱硫装置产生的废活性炭、废吸油剂、废脱氯剂、脱硫催化剂、脱硫 吸附剂， MDEA 脱碳装置产生的废吸附剂， 甲烷深冷分离产生的废分子筛， PSA 提氢装置产生的废吸附剂， 装置定期保养维护产生的废润滑油及废润滑油桶， 污 水处理站产生的废树脂、废盐、污泥等。

由工程分析可知，拟建工程固废产生及处置情况见表 7.4- 1。

表 7.4-1    固体废物产生及处置情况

| 固废名称 | 产污环节 | 产生量/产 生周期 | 可能含有的有 害成分 | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 28.39t/a | / | 生活垃圾 | 环卫处置 |
| 废反渗透膜 | 脱盐水站、 污水处理站 | 0.6 t/a | / | 一般固废 | 不在厂区暂存， 厂 家更换回收处置 |
| 废盐 | 脱盐段 | 104t/a | / |  | 暂存于一般固废 间， 外售处置 |
| 废焦油 | 净化装置 | 4.86 t/a | 焦油 | HW11 451-001- 11 | 暂存于危废间， 委 托有资质单位进行 处置 |
| 废吸附剂 |  | 104t/a | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废活性炭 | 精脱硫装置 | 45 t/a | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废吸油剂 |  | 54.31t/a | 焦油 | HW49 900-041-49 |  |
| 废脱氯剂 |  | 2.5 t/a | 焦油、苯、萘、 HCN、氯、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废脱硫催化 剂 |  | 22.5 t/a | 铁、氧化钼 | HW49 900-041-49 |  |
| 废脱硫吸附 |  | 383.884t/a | 硫化锌 | HW49 |  |

| 剂 |  |  |  | 900-041-49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废吸附剂 | MDEA 脱 碳装置 | 5t/a | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废分子筛 | 甲烷深冷分 离 | 15t/3a | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废吸附剂 | PSA 提氢 | 70t/20a | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | HW49 900-041-49 |  |
| 废润滑油 | 设备保养维 护 | 18 t/a | 废润滑油 | HW08 900-249-08 |  |
| 废润滑油桶 |  | 1.8 t/a | 废润滑油 | HW08 900-249-08 |  |
| 废树脂 | 脱盐段 | 1 t/a | 废树脂 | HW13 900-015- 13 |  |
| 冷凝废液 | 解析气冷凝 +吸附 | 771.931 t/a | 苯、萘、氨、 氰化氢 | HW49 900-999-49 |  |
| 废活性炭 |  | 228.532 t/a | 苯、萘、氨、 氰化氢 | HW49 900-039-49 |  |
| 污泥 | 生化段 | 0.29 t/a | 待鉴定 | 待鉴定 | 若属于一般固废可 由环卫部门清运， 若属于危险废物应 委托有资质单位处 置 |

7.4.2 贮存场所防治措施可行性分析

1、一般固废

拟建项目一般固废主要是废反渗透膜、废盐：废反渗透膜不在厂区暂存， 由 厂家定期更换回收处理； 废盐暂存于一般固废间， 收集后外售综合利用。项目拟 在厂区新建 1 座占地面积 40m2 的一般固体废物暂存间。厂区一般固废暂存间情 况见表 7.4-2。

表7.4-2    厂区一般固废暂存间情况一览表

| 名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存容积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废暂存间 | 厂区西北部 | 40m2 | 100 吨 |

一般固废暂存间按照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)要求建设，一般固废暂存间建设要求如下：

①贮存场所要防风、防雨、防晒， 在厂区内应避开易燃、易爆危险品和高压 输电线路防护区域。

②按照《环境保护图形标志- 固体废物贮存(处置) 场》(GB 15562.2- 1995) 中的规定设置对应的标志牌；

③采取一般防渗措施， 企业应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运

输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账， 如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

2、危险废物

拟建项目拟在厂区西侧中部设置 1 座危废暂存间， 占地面积 240m2。危险废 物经收集后在危废暂存间暂存。 项目危废暂存间情况见表 7.4-3。

表7.4-3    厂区危废暂存间情况一览表

| 名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存容积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 厂区西北部 | 240m2 | 600 吨 |

表7.4-4    厂区危废暂存间基本情况表

| 序 号 | 废物名称 | 产生环节 | 废物类别 | 产生量 | 贮存位置 | 包装形式 | 转运 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废焦油 | 净化装置 | 危险废物 | 4.86 t/a | 危废间 | 密封桶装 | 1 年 |
| 2 | 废吸附剂 |  | 危险废物 | 104t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 3 | 废活性炭 | 精脱硫装 置 | 危险废物 | 45 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 4 | 废吸油剂 |  | 危险废物 | 54.31t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 5 | 废脱氯剂 |  | 危险废物 | 2.5 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 6 | 废脱硫催化 剂 |  | 危险废物 | 22.5 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 7 | 废脱硫吸附 剂 |  | 危险废物 | 383.884t/a | 不在厂区 暂存 | 密封袋装 | / |
| 8 | 废吸附剂 | MDEA 脱 碳装置 | 危险废物 | 5t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 9 | 废分子筛 | 甲烷深冷 分离 | 危险废物 | 15t/3a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 10 | 废吸附剂 | PSA 提氢 | 危险废物 | 70t/20a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 11 | 废润滑油 | 设备保养 维护 | 危险废物 | 18 t/a | 危废间 | 密封桶装 | 1 年 |
| 12 | 废润滑油桶 |  | 危险废物 | 1.8 t/a | 危废间 | 无 | 1 年 |
| 13 | 废树脂 | 脱盐段 | 危险废物 | 1 t/a | 危废间 | 密闭桶装 | 1 年 |
| 14 | 冷凝废液 | 解析气冷 凝+吸附 | 危险废物 | 771.931 t/a | 危废间 | 密闭桶装 | 1 个月 |
| 15 | 废活性炭 |  | 危险废物 | 228.532 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 半年 |
| 16 | 污泥 | 生化段 | 待鉴别 | 0.29 t/a | / | 污泥储池 | 1 年 |

危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修 改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012) 中的相关标 准建设，危废暂存间的建设要求如下：

a 、危险废物贮存间必须要密闭建设， 门口内侧设立围堰，地面应做好硬化 及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。

b 、危险废物贮存间门口需张贴具有符合《环境保护图形标志－固体废物贮 存(处置) 场》(GB15562.2- 1995) 的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企 业《危险废物管理制度》 ；

c 、危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理，即两把钥匙分别由两个 危废负责人管理， 不得一人管理。 不相容的危险废物分开存放， 并设有隔离间隔 断；

d、不同种类危险废物应有明显的过道划分， 墙上张贴危废名称，液态危废 需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签， 固态危废包装需完 好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。

e 、建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角应用防渗材料建造，且建筑材料须与 危险废物相容；

f、有泄漏液体收集装置和环保污水处理有管网联通，及气体导出口和气体 净化装置；

g 、建有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施；

h 、建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施；

i、墙面、棚面防吸附， 用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，  必 须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

j 、建立台账并悬挂于危废间内， 转入及转出 (处置、自利用)需要填写危 废种类、数量、时间及负责人员姓名。

7.4.3 危险废物收集及转运过程防治措施可行性分析

(1)危险废物的收集

拟建项目危险废物的收集包括两个方面： 一是在危险废物产生节点将危险废 物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动； 二是将已包装或装到运输车辆上的 危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

拟建项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 (HJ2025-2012)的要求：

a、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定 详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性 评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全 生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

b、制定危险废物收集操作规程， 内容包括适用范围、操作程序和方法、专

用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

c、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备， 如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

d 、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施， 包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

e、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、 运输要求等因素选择合适的包装形式。

(2) 危险废物的转移及运输

拟建项目产生的危险废物均委托有资质单位处置。危险废物的转运应按照 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行，具体如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施， 并按照相关 危险货物运输管理规定执行；

②拟建项目危险废物运输采用公路运输方式， 应按照《道路危险货物运输管 理规定》(交通部令[2005]第 9 号)执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置 标志，运输车辆应按 GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国 家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：

a、装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护 装备，如橡胶手套、防护服和口罩。

b、装卸区域应配备必要的消防设备和设施， 并设置明显的指示标志。装卸 区域应设置隔离设施。

7.4.4 委托利用或处置可行性分析

根据山东省生态环境厅发布的《山东省危险废物经营许可证颁发情况(截至 2021 年 6 月 30 日)》，山东省目前取得危险废物经营许可证的单位共计 163 个， 其中省厅发证临时证 3 个、正式证 32 个，地市发证 402 个。处置种类涵盖了除 HW8  (多氯/溴联苯类废物)、HW15  (爆炸性废物)、HW43  (多氯苯并呋喃类废 物)、HW44  (多氯苯并二恶英废物) 以外的其他危险废物，综合处置和利用危

险废物能力为 203 余万 t/a，能够接纳项目产生的危险废物。

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营 许可证管理暂行办法》的要求， 实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保 行政管理部门批准后， 项目方可实施， 严禁将危险废物私自处理。严格执行“五 联单制度”。

建设单位应按照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 	(GB18599-2020) 和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及《危险 废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求规范建设和维护厂区内 的固体废物临时堆放场， 必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施， 并 制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。

综上所述， 拟建项目各类固体废物本着“减量化、资源化和无害化”的原则 进行处理， 各类固体废物均可通过企业内部循环利用或周边企业综合利用全部得 到妥善处置，固废处理措施合理、可行。

7.5 噪声处理措施及其可行性论证

拟建工程噪声主要产生于各生产单元， 包括压缩机、锅炉房风机、泵类和冷 却塔等。

该项目的噪声源比较多且噪声级较高， 针对这些噪声源， 本工程提出一系列 控制措施，对各重点噪声源从局部到整体以至外部环境都考虑了不同的控制措 施。

(1) 针对机械性噪声采取的措施主要有：

①在设备选型上， 首先选择装备先进的低噪声设备， 并采取适当的降噪措施， 如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开， 从源头减小噪声的影响；

②合理布置产噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界，使设备与厂界距离＞

10m；

③加强设备的维修保养， 保证相对运动件结合面的良好润滑并降低结合面的

表面粗糙度，使设备处于最佳工作状态；

④各种泵类设立在泵房内， 采取隔音罩， 并设立减震基座。泵体与供水管采 用软接头连接；

⑤管道与墙体接触的地方采用弹性支承， 穿墙管道安装弹性垫层； 挖低水泥 基础，水泵机座与基础使用 ZGT 型阻尼钢弹簧减振器连接。

(2) 针对空气动力型噪声采取的措施主要有：

①各类风机的进出口装消音器； 采用隔离布置， 均采用减振基底， 连接处采 用柔性接头；

②在设备、管道设计中， 注意防振、防冲击， 以减轻振动噪声， 并应注意改 善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；

③加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施。在道路两旁、主厂房周 围及其他声源附近， 尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低噪声水平， 降低噪声约 3~5dB  (A)。

拟建项目设计采取的噪声治理技术都是成熟可靠的， 并在同类企业中有着广 泛、成功的应用， 工程实施后， 能够有效的降低噪声的传播影响， 达到设计要求。 因此，拟采取的噪声治理措施在技术上是完全可行的。

本项目的噪声设备属于常见噪声设备， 采取的控制措施是成熟的， 从技术角 度讲是可靠的， 经济上是合理的。经采取以上降噪措施后，厂界噪声能够达到《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。

8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测该项目的实施应体现的经 济效益、社会效益和环境效益， 本次环评的环境经济损益分析内容主要是统计分 析环保措施投入的资金、运行费用和环境成本， 并分析项目投产后取得的经济效 益和社会效益。

8.1 社会效益分析

拟建项目的建设和运营对促进项目区经济发展和产业结构优化调整具有积 极作用，将产生较好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

(1) 优化城市产业结构，促进经济发展，从而提升临港经济开发区综合竞 争力；

(2) 充分利用企业经济资源、自然资源与社会资源，合理利用人力、物力 和财力，取得最佳经济效益；

(3) 提供更多就业机会，促进企业发展与社会稳定首先是可以解决当地就 业， 该项目可容纳 170 名职工就业， 除部分管理和技术人员外， 其余人员均从当 地招聘，有助于缓解当地的就业压力；

(4) 该项目的建设能够提高企业的产品质量，提高劳动生产率，而且增强 了企业的市场竞争力。

综合以上分析， 本项目的实施， 在提高企业经济效益的同时， 可通过增加纳 税增加地方财政收入， 带动当地经济的发展， 具有较明显的社会效益。另外， 项 目可为当地提供一定的就业岗位， 而且通过带动当地相关产业的发展， 可提高当 地就业率， 增加居民收入， 有利于改善居民生活水平。项目具有较好的社会效益。

8.2 经济效益分析

拟建项目投资 107475.59 万元。项目建成后年销售收入 84552 万元， 利润总 额 80972.96 万元，项目投资财务内部收益率(税后)为 28.75% ，项目投资回收 期(税后) 为 5.6 年。由此可见， 该项目盈利能力、抗风险能力强， 具有良好的 经济效益。拟建工程主要财务评价指标见表 8.2- 1。

表 8.2-1    主要财务评价指标表一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 107475.59 | / |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 84552 | 达产年 |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 80972.96 | 生产期年均值 |
| 4 | 年所得税额 | 万元 | 20243.24 | 生产期年均值 |
| 5 | 年净利润 | 万元 | 60729.72 | 生产期年均值 |
| 6.1 | 财务内部收益率(税前) | % | 28.75 | / |
| 6.2 | 财务内部收益率(税后) | % | 28.75 | / |
| 7.1 | 全部投资回收期(税前) | 年 | 5.1 | 不含建设期 |
| 7.2 | 全部投资回收期(税后) | 年 | 5.6 |  |

8.3 环境经济损益分析

8.3.1 环保投资

拟建项目环保投资为 3773 万元，主要包括废气治理设施、废水治理设施、 固废治理设施、隔声降噪设施、 风范防范措施以及厂区绿化等投资。 拟建项目环 保投资具体如表 8.3- 1 所示。

表 8.3-1    环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 环保设施 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施 | 新建 1 座污水处理站，生活污水和生产装置 废水采用“A/O+深度处理”的工艺处理， 部 分浓盐水采用“树脂软化器+膜处理系统”的 工艺处理， 处理后的水与循环冷却水、锅炉 排污水和地面冲洗废水均质混合满足相关限 值要求后通过污水管网排至园区污水处理厂 | 1380 |
| 2 | 废气处 理设施 | 有组织 | 废气处理系统 | 740 |
| 3 |  | 无组织 | 无组织废气排放控制 | 50 |
| 4 | 噪声治理设施 | 隔声建筑、消声、减震等 | 20 |
| 5 | 固废处理设施 | 固废收集处理，暂存设施 | 480 |
| 6 | 其他 | 环境风险管理 | 20 |
|  |  | 火炬 | 590 |
| 7 |  | 三级防控体系 | 80 |
| 8 |  | 地面硬化及防渗处理 | 80 |
| 9 |  | 环境管理与监测 | 150 |
| 10 |  | 厂区绿化 | 183 |
| 合计 | 3773 |

8.3.2 环保投资效益分析

(1)环保设施经营支出

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。 ①环保设施折旧费 C1

C1=a×C0/n

式中： a ：固定资产形成率，取 95%；

C0 ：环保总投资(万元)；

n ：折旧年限，取 10 年；

②环保设施运行费用 C2

参照国内其它企业的有关资料， 环保及综合利用设施的年运行费可按环保总 投资的 15%计算。

C2=C0 ×15%

③环保管理费用 C3

环保设施管理费用可按运行费用和折旧费用之和的 15%考虑，即： C3=  (C1+C2 ) ×15%

④环保设施经营支出 C

环保设施经营支出为上述 C1 、C2 、C3 三项费用之和，即：

C=C1+C2+C3

环保设施经营支出计算结果见表 8.3-2。

表 8.3-2    环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费 C1 | C1=a×C0/n | 358.44 |
| 2 | 环保设施运行费 C2 | C2=C0 ×15% | 565.95 |
| 3 | 环保管理费用 C3 | C3= (C1+C2 ) ×15% | 138.66 |
| 4 | 环保设施经营支出 C | C=C1+C2+C3 | 1063.05 |

(2)环保投资效益估算

由表 8.3-2 分析可知， 拟建项目环保设施经营支出费用为 1063.05 万元，约 占企业年收入的 1.26%，因此在搞好项目环境保护工作的同时，所发生的环境费 用对建设项目的收益影响不大。

8.4 环境影响经济损益分析

由环保措施论证可知， 拟建项目采用了国内较为先进的生产工艺， 同时采取 了完善的污染防治措施， 可确保污染物达标排放。 项目生产废气采取一系列废气 治理措施后， 根据环境空气影响分析结果， 对周围大气环境质量影响可接受，不 会改变当地环境空气质量功能；项目废水经厂区废水水处理站处理后全部回用， 无废水外排；厂区内生产装置区、罐区、废水处理站等均采取了严格的防腐防渗 措施， 不会对地下水产生明显影响； 噪声污染源采取了有效的隔声降噪措施； 固 体废物全部综合利用或妥善处置。

综合分析，采取上述环保措施后环境效益明显。

8.5 结论

综上所述， 项目具有较好的经济效益和社会效益， 同时，项目在采取完善的 环保治理措施后， 亦不会对当地环境产生明显影响， 做到环境效益、经济效益和 社会效益的协调发展。

9  环境管理与监测计划

环境管理体系是按照国际环境管理标准所建立的一个完整的环境管理系统， 并以此为环境管理的手段， 实行全面、系统化的管理。特定项目的环境管理体系 应具有明显的“专属性”，通过环境管理体系的运作， 不仅要对厂区各环境因素 实行有效控制， 更重要的是通过落实各项具体的环境政策对整个厂区的环境状况 进行宏观调控，以达到改善环境绩效的目的。

9.1  环境管理

9.1.1  环境管理目标

(1) 全面推进以环境质量为目标的污染物总量控制，着力推进生态工业建 设步伐；促进环境保护，环境建设与国民经济持续、稳定、协调发展；

(2) 严格控制污染源，实现污染物达标排放；

(3) 抓经济结构调整契机，全面推进工业清洁生产，大力推行循环经济；

(4) 坚持生态保护与污染防治并重、生态建设与生态保护并举，着力推进 生态工业建设步伐；

(5) 加强环境管理能力建设，提高环境管理现代化水平。

9.1.2  环境管理机构及职责

9.1.2.1  机构设置

拟建项目设立环保管理科室， 由公司领导直接负责， 全面履行国家和地方制 定的环境保护法规、政策， 有效地避免环境污染。公司环保机构设置见表 9.1- 1。

表 9.1-1    公司环保机构设置情况

| 单位 | 职务 | 人数 (人) |
| --- | --- | --- |
| 公司级领导 | 总经理 | 1 |
|  | 分管环保副总经理 | 1 |
| 环保科 | 科长 | 1 |
|  | 办公室环保管理人员 | 2 |
|  | 环保监测人员 | 4 |
| 各工段兼职环保员 | 兼职环保人员 | 4 |

9.1.2.2  机构职责

(1) 环保科

①认真贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规。

②负责对建设项目环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度执行情况的 监督管理，参加项目的初步设计方案审查、论证和环保设施竣工验收。

③负责获取、评价、更新相关的环境法律法规和其他要求， 对适用的环境法 律法规执行情况进行监督检查。

④负责组织制定应急准备和响应措施，对环境污染事故或紧急情况进行调 查、分析与处理。

⑤负责环境监测和统计上报工作。

⑥负责对环保设施运行情况进行监督、检查、考核。

⑦组织开展创建清洁工厂、清洁单位活动。

⑧参与企业推行清洁生产的组织管理和技术咨询工作。

⑨负责确定公司年度环境保护培训需求计划， 配合其他部门进行环境保护培 训教育。负责内部环境信息交流。

(2) 监测站

监测站隶属环保科， 开展全厂例行环境监测工作。制定环保监测年度计划和 规划，建立、健全本室的各种规章制度，完成监测计划中规定的各项监测任务， 按有关规定编制报告表，及时报告监测中发现的问题。

(3) 车间兼职环保员

①注意和了解生产排污和环保设施的运行情况， 发现问题及时汇报， 及时解 决。

②负责车间内各工段的主要污染物排放量统计工作， 随时了解掌握生产排污 量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测人员实施监测任务。

9.1.3  排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实 施污染物总量控制的基础工作之一， 也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学 化、定量化的重要手段。

9.1.3.1  基本原则

(1) 向环境排放污染物的排污口必须规范化；

(2) 排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

9.1.3.2  技术要求

(1) 排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；

(2) 设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

9.1.3.3  排污口立标管理

( 1 ) 污染物排放口， 应按国家《环境保护图形标志 排放口(源) 》 ( 15562.1- 1995 ) 与《 环 境 保 护 图 形 标 志 固 体 废 物 贮 存 (处 置 ) 场 》 (GB15562.2- 1995)的规定， 设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；

同时满足 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》 (DB37/T 2643-2014) 和

《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019) 中的监测点位设

置要求，排放口图形标志牌见表 9.1-2。

表 9.1-2    各种排污口图形标志一览表

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物贮存 | 表示固废储存处置场所 |

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 危险废物贮存 | 表示危险废物储存场所 |
| 5 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |

环境保护图形标志—排放口(源)的形状及颜色说明见表 9.1-3。

表 9.1-3    标志的形状及颜色说明

| 标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

(2) 污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处， 标志牌必须保持清晰、完整， 当发现损坏、颜色污染或有变化、褪色之类的情况 应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

9.1.3.4  排污口建档管理

(1) 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志 牌登记证》，并按要求填写有关内容；

(2) 根据排污口管理档案内容要求，拟建工程建成投产后，应将主要污染 物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

拟建工程应当结合本次环评提出的环境监测与管理要求， 在废气、噪声排放 口(源)以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

9.1.4  环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(原环境保护部令 2014 年第 31 号)、 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发[2015]162 号) ，建设单位应向社会公开了建设项目的工程基本情况、项目选址、公众参与

的途经等内容。建设单位应当公开环境影响报告书全本， 还应一并公开公众参与 情况说明。

建设项目开工建设前， 应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工 单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和 实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等， 并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

项目建设过程中， 建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措 施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环 境监测结果等。

建设项目建成后， 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保 护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果； 定期向社会特别是 周边社区公开主要污染物排放情况。

项目可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行) 》要求中 第二章监测与报告第一至十七条要求， 以及《排污单位自行监测技术指南 总则》 	(HJ819-2017) 制定自行监测方案， 自行监测方案向环境保护主管部门备案； 根 据要求采取合适的自行监测手段进行企业自行监测， 按时编制完成年度自行监测 开展情况年度报告，并向负责备案的环境保护主管部门报送。

1、企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容 应包括：

(1) 基础信息： 企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、 联系方式、委托监测机构名称等；

(2)自行监测方案；

(3) 自行监测结果： 全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准 限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

(4)未开展自行监测的原因；

(5)污染源监测年度报告。

2、企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自 行监测信息。同时， 应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布 平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

3、企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

(1) 企业基础信息应随监测数据一并公布， 基础信息、自行监测方案如有

调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；                         (2)手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；                  (3)自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小

时均值，废气自动监测设备为每 1 小时均值；

(4)每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

9.2  环境监测计划

环境监测是环境管理体系的重要环节， 通过监测数据能实时了解产区环境质 量，判断生产活动对环境的影响范围和程度， 确定厂区环境污染控制对策与效果， 根据监测数据及其它环境资料，分析研究污染物的稀释扩散规律。

9.2.1  常规监测计划

1、污染源监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019  年版) 》和《环境监管重 点单位名录管理办法》(部令 第 27 号，2023 年 1 月 1  日) ，企业排污许可实 施重点管理，属于重点排污单位。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行 监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017) 和 《山东省生态环境厅关于印 发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》 	(鲁环发[2019]134  号) ，制定本项目的运营期监测计划。项目投入运行后各污 染源监测因子及监测频率情况见表 9.2- 1。

表 9.2-1    污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有 组 织 | 锅炉废气排气筒 DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 自动监测 |
|  |  |  | VOCs 、苯、氰化氢、氨 | 1 月/次 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1 季度/次 |
|  |  | 污水处理站废气排气筒 DA002 | VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年/次 |
|  | 无 组 织 | 厂界 | VOCs、苯、萘、氰化氢、氨、硫化 氢、臭气浓度 | 1 年/次 |
| 废水 | 废水总排口 DW001 | 流量、 pH 、COD 、氨氮、悬浮物、 石油类、挥发酚、氰化物、苯系物、 全盐量、BOD5 | 1 次/月 |
|  | 雨水排放口 DW002 | 悬浮物、COD 、氨氮、 石油类 | 排放期间，1 次/日， 雨后 15min 内监测 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效 A 声级 | 1 次/季 |
| 固废 | / | 统计厂内固体废物种类、产生量、综 合利用量、处置量、贮存量； 处理方 式(去向) 等 | 每月统计一次 |

为了保证废水、废气、噪声的达标排放， 企业须购置一定的监测仪器， 公司 所配置的监测设备主要针对废气、废水中的常规污染物进行监测和分析。本公司 不能监测的污染物可以委托当地有资质的监测单位进行监测。

2、环境质量监测计划、

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018) ，筛选拟建项目 排放污染物 Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子，选择苯作为大气环境质 量监测因子。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中“11.3 地下 水环境监测与管理；a) 一、二级评价的建设项目， 跟踪监测点一般不少于 3 个， 应至少在建设项目场地、上下游各布置 1 个” 。本项目地下水评价等级为二级， 根据场区水文地质条件以及本项目的工程布置， 结合地下水整体流向， 布置 3 个 地下水监控井， 监控厂区地下水环境质量。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ  964-2018)中“9.3 跟踪监

测；a) 监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近； b) 监测指标应 选择建设项目特征因子； c) 评价工作等级为一级的建设项目一般每 3 年内开展

1 次监测工作， 二级的每 5 年内开展 1 次”。本项目土壤评价等级为一级，涉及 垂直入渗。

综上，并结合 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南 (试行) 》 (HJ1209-2021) 制定本项目监测计划。

环境质量监测计划一览表见表 9.2-2。

表 9.2-2    环境质量监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂界 | 苯 | 1 次/年 |
| 地下 水 | 1#厂区北部 (上游) | pH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯 化物、铁、 锰、 铜、锌、 铝、 挥发酚、阴离 子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、 总大肠菌群、汞、苯、甲苯、二甲苯、萘、 氰化物等 | 1 次/年 |
|  | 2#污水处理站南侧 (下游) |  |  |
|  | 3#厂区南部 (下游) |  |  |
| 土壤 | 1#生产装置区 (表层样) | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行) 》(GB36600-2018)表 1 中 的 45 项基本项目、氰化物、石油烃、 pH | 1 次/年 |
|  | 2#污水处理站 (表层样) |  |  |

9.2.2  应急监测计划

若发生事故， 应根据事故波及范围确定监测方案， 监测人员应在必要的防护 措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外， 监测方案应根据事故的具体 情况由指挥部作调整和安排。事故发生时应急监测方案见表 9.2-3。

表 9.2-3    环境风险应急监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂址 | TSP 、SO2 、NOX 、苯、 萘、氰化氢、 NH3、H2 S、 非甲烷总烃、CO | 事故发生后每 15min 一次， 随事故控制减弱 | 自行 监测 |
|  | 下风向焦庄 社区 |  |  |  |
| 水环境 | 厂区污水处 理站出口 | pH 、COD、氨氮、悬浮 物、石油类、挥发酚、 氰化物、苯系物、全盐 量、 BOD5 | 事故发生 1 小时内每 15 分钟 取样进行监测， 事故后 4 小 时、 10 小时、 24 小时各监测 一次 | 自行 监测 |

9.2.3  环境监测机构及设备配置

为使环保管理工作日臻完善， 确保各项环境污染防治设施正常运行， 充分发 挥其环境效益， 公司加强监测站的建设， 设置环保人员并配备必要的监测分析仪

器，以确保公司监测工作按要求完成任务。

1、环境监测机构

拟建工程厂内需设置 1 名大气监测员、1名水质监测人员及 1 名噪声监测员。 其主要工作是制定合理的大气、水及噪声监测计划， 完成监测数据的统计、分析 工作，及时汇报监测中发现的问题，并提出解决方案。

2 、监测仪器

针对本工程的大气、废水及噪声污染的特点需增加以下设备，见表 9.2-4。

表 9.2-4    监测仪器一览表

| 序号 | 仪器(设备)名称 | 可选型号 | 数量(台套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | AL104 | 2 | 分析化验 |
| 2 | 实验室 pH 计 | pHS-2C | 1 | 分析化验 |
| 3 | 可见分光光度计 | 722 | 2 | 分析化验 |
| 4 | 一氧化碳红外分析仪 | / | 1 | 炉气检测 |
| 5 | 废气自动在线监测仪 | SCS-900 | 12 | 废气监测 |
| 6 | 声级计 | ND- 10 | 1 | 噪声监测 |
| 7 | 水质分析仪 | DR2700 | 1 | 水质监测 |
| 8 | 流量计 | / | 1 | 水质监测 |
| 9 | 便携式水质分析实验仪 | DREL2800 | 1 | 应急废水监测 |
| 10 | 便携式多气体分析仪 | / | 1 | 应急废气监测 |
| 11 | 可燃气体监测仪 | RBK-6000 | 2 | 可燃气体监测 |

9.3  污染物排放清单及管理要求

拟建项目污染物排放清单及管理要求见表 9.3- 1。

表 9.3-1    拟建项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类 别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率 (kg/h) | 排放量/ 固废产生量 |  |
| 废 气 | 锅炉废气排气 筒 DA001 | 颗粒物 | 净化解析气经“冷凝+吸附” 后，与富液再生气、深冷尾 气混合作为锅炉燃料燃烧， 锅炉采用“低氮燃烧+FGR 烟 气再循环+布袋除尘器+30m 排气筒”处理措施。 | ≤10 | 0.28 | 2.24t/a | DB37/2374-2018 表 2 一般控制区 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 12 | 0.34 | 2.683t/a |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 100 | 2.8 | 22.4t/a |  |
|  |  | 苯 |  | 5 | 0.19 | 1.52 t/a | GB16297- 1996 表 2 |
|  |  | 氰化氢 |  | 0.07 | 0..0025 | 0.02 t/a |  |
|  |  | 氨 |  | 1.0 | 0.0388 | 0.31 t/a | GB14554-93 表 2 |
|  |  | VOCs |  | 5.7 | 0.2175 | 1.74 t/a | 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》 (DB37/2801.7-2019) 表 1 非 重点行业Ⅱ时段 |
|  | 污水处理站废 气排气筒 DA002 | NH3 | 经“密闭收集+生物滤池除臭 装置+15m 排气筒 (DA002)” 处理达标后排放 | 4 | 0.01 | 0.101t/a | GB14554-93 表 |
|  |  | H2 S |  | 0.01 | 3.5×10-5 | 2.78×10-4 t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | <2000 (无 量纲) | / | / |  |
|  |  | VOCs |  | 0.5 | 1.5×10-3 | 0.012 t/a | DB37/2801.7-2019 表 1 非重点行业Ⅱ时段 |
|  | 无组织废气 | NH3 | 按照《挥发性有机物无组织 排放控制标准》 (GB37822-2019) 中无组织 排放控制要求， 严格管理 | / | 0.007 | 0.056 t/a | GB14554-93 表 1 二级 |
|  |  | H2 S |  | / | 3.75×10-5 | 0.0003 t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | <16(无量纲) | / | / | DB37/2801.7-2019 表 2 、表 3 |
|  |  | 苯 |  | / | 2.25×10-3 | 0.018 t/a |  |
|  |  | 萘 |  | / | 3.75×10-4 | 0.003 t/a |  |

| 类 别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率 (kg/h) | 排放量/ 固废产生量 |  |
|  |  | 氰化氢 |  | / | 6.25×10-4 | 0.005 t/a |  |
|  |  | VOCs |  | / | 0.039 | 0.312 t/a |  |
| 废 水 | 废水总排口 DA001 | COD | 新建厂区污水处理站 1 座， 主要包括工艺为生化处理和 除盐段。生化段设计处理能 力为 50m3/d，处理工艺为“调 节池+A/O+二沉池+深度处 理” ，主要处理生活污水和 生产装置废水； 脱盐段设计 处理能力 130m3/d，处理工艺 为“树脂软化器+RO+两级 DTRO+蒸发系统”，处理后 的废水与其余废水均质混合 达标排入园区污水处理厂。 | 65.9 mg/L | / | 14.5t/a | 《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)表 4 中三级标 准限值和园区污水处理厂进水 水质要求，全盐量满足 DB 37/3416.2-2018 |
|  |  | 氨氮 |  | 3.6 mg/L | / | 0.8 t/a |  |
| 噪 声 | 空气动力性噪 声 | Leq | 低噪设备、基础减震、厂房 隔声 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008) 3 类 标准 |
| 固 废 | 脱盐水站、污 水处理站 | 废反渗透 膜 | 不在厂区暂存， 厂家更换回 收处置 | / | / | 0.6 t/a | 《一般工业固体废物贮存和填 埋污染控制标准》 (GB 18599-2020) |
|  | 脱盐段 | 废盐 | 暂存于一般固废间，外售处 置 | / | / | 104t/a |  |
|  | 净化装置 | 废焦油 | 委托有资质单位处置 | / | / | 4.86 t/a | 《危险废物贮存污染物控制标 |
|  |  | 废吸附剂 |  | / | / | 104t/a |  |

| 类 别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放标准 准》(GB18597-2001)及修改 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率 (kg/h) | 排放量/ 固废产生量 |  |
|  | 精脱硫装置 | 废活性炭 |  | / | / | 45 t/a |  |
|  |  | 废吸油剂 |  | / | / | 54.31t/a |  |
|  |  | 废脱氯剂 |  | / | / | 2.5 t/a |  |
|  |  | 废脱硫催 化剂 |  | / | / | 22.5 t/a |  |
|  |  | 废脱硫吸 附剂 |  | / | / | 383.884t/a |  |
|  | MDEA 脱碳装 置 | 废吸附剂 |  | / | / | 5t/a |  |
|  | 甲烷深冷分离 | 废分子筛 |  | / | / | 15t/3a |  |
|  | PSA 提氢 | 废吸附剂 |  | / | / | 70t/20a |  |
|  | 设备保养维护 | 废润滑油 |  | / | / | 18 t/a |  |
|  |  | 废润滑油 桶 |  | / | / | 1.8 t/a |  |
|  | 脱盐段 | 废树脂 |  | / | / | 1 t/a |  |
|  | 解析气冷凝+ 吸附 | 冷凝废液 |  | / | / | 771.931 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  | / | / | 228.532 t/a |  |
|  | 生化段 | 污泥 | 委托专业机构对盐分危险特 性进行鉴别。 | / | / | 0.29 t/a | 若属于一般固废可由环卫部门 清运， 若属于危险废物应委托 有资质单位处置 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | / | / | 28.39t/a | / |
| 其 它 | 分区防渗 | 危废暂存间采取重点防渗 | 至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)， 或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10- 10cm/s |

| 类 别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率 (kg/h) | 排放量/ 固废产生量 |  |
|  |  | 生产装置区、事故水池、初期雨水池、污 水处理站、废水收集管线、LNG 罐区、氢 气充装站、LNG 装车站等采取重点防渗措 施 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s，或者参照 GB18598 执行。 |
|  |  | 固体废物暂存间、消防水池、锅炉房、脱 盐水站、火炬区、化验楼以及其他非重点 防渗的生产装置区采取一般防渗措施 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，或者参照 GB16889 执行 |
|  |  | 办公楼、中央控制室等不涉及生产、暂存 的办公区采取简单防渗措施 | 一般地面硬化 |
|  | 风险防范措施 | 全面风险防范措施， 三级防控体系， 厂区新建 1 座 6000m3 的事故水池和 1 座 1200 m3 初期雨水池， 并配套导 排系统 |
|  | 环境监测 | 锅炉排气筒安装烟气在线监测；全厂按照监测计划定期进行监测 |

10  项目建设可行性分析

10.1  政策符合性分析

10.1.1  产业政策符合性

(1) 根据 《产业结构调整目录 (2019 年本) 》(国家发展改革委 2019 年 第 29 号令)， 拟建项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目。

(2) 拟建项目不属于《限制用地项目目录(2012 年本) 》和《禁止用地项 目目录(2012 年本) 》中的限值或者禁止用地项目，为允许类项目。

(3) 拟建项目符合《临沂市现代产业发展指导目录》(临发改政务[2013]168 号) 要求。

项目已在山东省建设项目备案，项目代码 2209-371300-04-01- 105027，符合 国家产业政策要求。

10.1.2  行业政策符合性

(1) 与《关于印发<山东省化工行业投资项目管理规定>的通知》(鲁工信 发〔2022〕5 号) 的符合性分析

项目与鲁工信发〔2022〕5 号的分析见表 10.1-1。

表 10.1-1    与鲁工信发〔2022〕5 号符合性

| 文件要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第五条 坚持高质高效原则。严格执行国家产业 政策， 支持建设国家《产业结构调整指导目录》 鼓励类项目，严禁新建、扩建限制类项目，严 禁建设淘汰类项目。 | 根据《产业结构调整指导目录》 (2019 年本)， 拟建项目不属 于鼓励类、限制类、淘汰类， 为允许类项目， 符合国家产业 政策要求 | 符合 |
| 第十条 化工项目原则上应在省政府认定的化 工园区、专业化工园区和重点监控点实施，沿 黄重点地区“十四五”时期拟建化工项目，除 满足上述条件外，还应在合规工业园区实施。 | 拟建项目位于临沂临港经济开 发区化工园区，该园区属于山 东省政府认定的第二批化工园 区。 | 符合 |
| 第十一条 新建生产危险化学品的项目(危险化 学品详见最新版《危险化学品目录》)， 固定资 产投资额原则上不低于 3 亿元(不含土地费用)； | 拟建项目属于新建生产危险化 学品的项目， 投资金额约为 10.75 亿元。 | 符合 |
| 第十六条 设区的市政府核准、备案机关负责核 准或备案省级权限以外的新建、扩建、新增产 能的改建、新增产能的技术改造危险化学品项 目。 | 拟建项目已取得备案文件，项 目代码为 2209-371300-04-01- 105027。 | 符合 |

(2) 与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》(鲁发改工业〔2023〕

34 号) 的符合性分析

拟建项目利用焦炉煤气， 通过初压、净化、增压、精脱硫、MDEA  脱碳、  甲烷深冷分离、 PSA 提氢等工艺，产生氢气和 LNG 产品，同时副产蒸汽，行业  类别为 C2619 其他基础化学原料制造 (产品为氢气) ，不属于《山东省“两高” 项目管理目录(2023年版)》中的“两高”项目。

综上， 本项目不属于 “两高”项目，项目满足鲁工信发〔2022〕5 号文件要 求。

10.1.3 相关环保政策符合性

(1) 与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37 号)符合性

拟建项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37 号)符合情况见表 10.1-2。

表 10.1-2    拟建项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》符合分析

| 文件相关规定 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度， 减少多污染物排放 |
| (一) 加强工 业企业 大气污 染综合 治理。 | 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤 改气”、“煤改电”工程建设， 到2017年，除必 要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘 汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建 每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则 上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在 供热供气管网不能覆盖的地区， 改用电、新能 源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚 区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散 燃煤锅炉。 | 拟 建 项 目 锅炉 规 模 为 35t/h，燃料为装置尾气混 合气， 不属于燃煤锅炉。 | 符合 |
|  | 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。 所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产 设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金 属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨 及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床 锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型 干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装 脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施 要实施升级改造。 | 拟建项目锅炉燃料已经 过精脱硫处理，硫含量较 低，经 “低氮燃烧+FGR 烟气再循环+ 布袋除尘 器+30m 排气筒”处理后， 二氧化硫和氮氧化物达 标排放 | 符合 |
|  | 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化 | 拟建项目开停车排放的 | 符合 |