| 类别 | 产污环节 | 编号 | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理站 | S11 | 废树脂 |  |
|  |  | S12 | 废反渗透膜 | 一般固废， 厂家回收 |
|  |  | S13 | 废盐 | 一般固废， 外售 |
|  |  | S14 | 污泥 | 进行鉴定， 未明确其固废属性 前按照危废进行管理 |
|  | 脱盐水站 | S15 | 废反渗透膜 | 一般固废， 厂家回收 |
|  | 职工生活 | S16 | 生活垃圾 | 生活垃圾， 环卫清运 |

2.10  污染源分析及污染防治措施

2.10.1  废气

# 2.10.1.1  有组织废气

净化装置解析产生的净化解析气 (G4) 首先通过“冷凝+吸附”脱除其中大部分苯、 萘、 氨、 氰化氢等杂质后，而后与MDEA脱碳装置产生的富液再生气 (G1) 、甲烷深 冷分离装置产生的深冷尾气 (G2) 作为锅炉燃料燃烧， 产生的锅炉烟气(G5) 采用“低 氮燃烧+FGR烟气再循环+布袋除尘器+30m排气筒”处理后有组织排放。

净化解析气中的苯、萘、氨和氰化氢浓度较高，且沸点较低， 首先可采用冷凝法冷 凝下大部分杂质，然后采用活性炭吸附法吸附少部分杂质， 设计冷凝效率为90% ，活性 炭去除效率为60% ，“冷凝+回收”的综合处理效率为96%。

根据拟建项目物料平衡， G1 、G2和经“冷凝+吸附”G4的混合气成分见表2.10- 1。

表 2.10-1    混合气 (9801Nm3/h) 成分一览表

| 气体组成 | H2 | CH4 | CO | N2 | CO2 | 烃类 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (%) | 26.3% | 14.0% | 22.8% | 15.3% | 10.5% | 8.1% | 3. 1% |
| 杂质组分 | 硫化氢 (以 S 计) | 焦油 | 苯 | 萘 | 氨 | 氰化氢 | 热值 |
| mg/m3 | 18.18 (17.11) | 0.36 | 387.06 | 55.55 | 4.85 | 77.81 | 8.82MJ/m3 |

## 1 、锅炉燃烧废气

(1) 烟气量

本项目基准烟气量根据《排污可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表 5 中燃气锅炉的基准烟气量计算公式进行计算。

Vgy=0.285Qnet+0.343

Vgy—基准烟气量， Nm/m3；

Qnet—气体燃料低位发热量， MJ/ m3。

综上计算， 拟建项目烟气量 V0=2.857Nm/m3 ；因此拟建项目锅炉的烟气量约为 28001m3/h。

(2) 二氧化硫

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)式(7) ，计算拟建项目二 氧化硫的排放量。

—核算时段内二氧化硫排放量， t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3；

St—燃料总硫的质量浓度， mg/m3；

ηs—脱硫效率， %；

K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额， 量纲一的量。

根据混合气成分一览表，总硫含量为 17.11mg/m3；项目无脱硫设施， 脱硫效率为0； 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)表 B.3，燃气锅炉燃烧后氧化 成二氧化硫的份额 K=1，因此拟建项目二氧化硫的产生量及排放量约为 2.683t/a，产生 浓度及排放浓度约为 12.0mg/m3。

(3) 氮氧化物

拟建项目锅炉为燃气锅炉， 参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ911-2018)， 在不采取任何处理措施的情况下， 燃气锅炉氮氧化物的产生浓度为 30~300mg/m3，拟建 项目拟采用低氮燃烧 (分段燃烧加热) +FGR 烟气再循环，参考《第二次全国污染源普 查产排污核算系数手册》中的 4430 工业锅炉(热力供应)行业系数手册，采用国内先 进技术的低氮燃烧措施后，氮氧化物浓度一般介于 60~100mg/m3，本次评价按最不利影 响考虑，氮氧化物排放浓度取值 100mg/m3 ，则氮氧化物排放量为 22.4t/a。

(4) 颗粒物

拟建项目燃料为生产装置尾气的混合气， 暂无同类型项目进行类比， 为保证锅炉烟 气中的颗粒物稳定达标排放，拟建项目拟采用布袋除尘器确保颗粒物排放浓度≤ 10mg/m3，本次评价按最不利影响考虑， 颗粒物排放浓度为 10mg/m3，排放量为 2.24t/a。

(5) 苯、 萘、氨、 氰化氢等其他污染物

拟建项目装置混合气中的杂质组分为苯、萘、氨、氰化氢和 VOCs，其中 VOCs 主 要成分为苯、萘。

拟建项目混合气作为锅炉燃料，VOCs 等废气直接燃烧去除， 参考《石化行业挥发

性有机物治理使用手册》，采用 TO/TNV 等热力焚烧技术(燃烧温度一般在 760℃以上) 去除 VOCs 的处理效率在 95%以上，苯、萘的燃烧分解温度分别为560℃和 526℃ ，拟 建项目锅炉燃烧温度在 1200℃以上，可实现对所含有机废气的有效去除。

本次评价中，采用锅炉直接燃烧去除VOCs 废气的去除效率取值 95%。根据表2.10- 1 杂质组分含量结合混合气量，拟建项目锅炉废气污染物的产生及排放情况见下表。

表 2.10-2    锅炉废气产生及排放一览表

| 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 治理设施 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | / | / | 布袋除尘器(99%) | ≤10 mg/m3 | 2.24t/a |
| 二氧化硫 | 12 mg/m3 | 2.683t/a | / | 12 mg/m3 | 2.683t/a |
| 氮氧化物 | 300 mg/m3 | 67.2t/a | 低氮燃烧+FGR 烟 气再循环 (67%) | 100 mg/m3 | 22.4t/a |
| 苯 | 136 mg/m3 | 30.3585 t/a | 燃烧 (95%) | 5 mg/m3 | 1.52 t/a |
| 萘 | 19 mg/m3 | 4.3557 t/a |  | 0.7 mg/m3 | 0.22 t/a |
| 氨 | 1.7 mg/m3 | 0.3805 t/a |  | 0.07 mg/m3 | 0.02 t/a |
| 氰化氢 | 27 mg/m3 | 6.1006 t/a |  | 1.0 mg/m3 | 0.31 t/a |
| VOCs | 155 mg/m3 | 34.7142 t/a |  | 5.7 mg/m3 | 1.74 t/a |

## 2 、污水处理站废气

污水处理站产生的废气主要是恶臭气体和有机废气，恶臭气体包括氨、硫化氢和臭 气浓度， 污染源主要是生化调节池、 A/O 生化池、 二沉池、深度处理池和污泥储池；有 机废气主要为 VOCs，污染源主要为废水中的有机污染物。

根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》(黑龙江环境通报，王喜红， 2011

年) 和设计资料，污水处理厂主要处理设施 NH3 和 H2S 的源强及产生量情况如下：

表 2.10-2    污水处理厂污染物源强及产生量一览表

| 构筑物名称 | 拟建规格/ 长×宽×深 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 源强/ mg/s ·m2 | 产生量/ t/a | 源强/ mg/s ·m2 | 产生量/ t/a |
| 生化调节池 | 6m×5m×2m | 0.610 | 0.527 | 1.068×10-3 | 9.2×10-4 |
| A/O 生化池 | 5m×16m×2m | 0.0049 | 0.011 | 0.26×10-3 | 6×10-4 |
| 二沉池及深度 处理池 | 2m×3m×2m、 4m×2m×2m | 0.007 | 0.003 | 0.029×10-3 | 1×10-5 |
| 污泥储池 | 2m×3m×1m | 0.103 | 0.018 | 0.03×10-3 | 1×10-5 |
| 合计 | / | 0.559 | / | 1.54×10-3 |

拟建项目生产装置废水中石油类产生浓度为 15mg/L ，拟建项目无需设置隔油池， 污水处理站 VOCs 的排放源是生物处理设施， VOCs 产生系数参考《污染源源强核算技

术指南 石油炼制工业》  (HJ982-2018) 表 3 ，生物处理设施的挥发性有机物产生系数 为 0.005kg/m3-废水，拟建项目生产装置废水产生量为 13350.44m3/a，经计算， 污水处理 站 VOCs 产生量为 0.067t/a。

拟建项目拟在池体加盖密封对内部废气进行负压收集，设计风量为 3000m3/h，废 气经密闭收集后通过生物滤池除臭装置+15m 排气筒 (DA002) 处理后达标排放。根据 企业设计资料， 废气密闭收集效率为 90%，生物滤池除臭装置对恶臭和有机废气的去除 效率为 80%。

综上， 拟建项目污水处理站有组织废气产生量为 0.503t/a 氨， 1.39×10-3 t/a 硫化氢， 2.34×10-3 t/a VOCs；氨的排放浓度为 4mg/m3，排放速率为 0.01kg/h，排放量为 0.101t/a， 硫化氢的排放浓度为 0.01mg/m3，排放速率为 3.5×10-5kg/h，排放量为 2.78×10-4t/a，VOCs 的排放浓度为 0.5mg/m3 ，排放速率为 1.5×10-3kg/h，排放量为 0.012  t/a ，臭气浓度排放 浓度为 2000  (无量纲) 。

# 2.10.1.2  无组织废气产生及治理设施

企业通过对污水处理站各构筑物采取加盖密闭和废气收集等措施，减少无组织废气 的产生和排放。装置区焦炉煤气采用密闭管道输送至装置区相应设备， 并且对项目泵、 压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检测、及时修复，减少生产装 置区无组织废气的产生和排放。

(1) 污水处理站无组织废气

拟建项目无组织废气主要来源于污水处理站各构筑物未收集到的恶臭气体， 污水处 理站各构筑物通过采取加盖密闭和废气收集等措施， 减少了无组织废气的产生量。根据 前述废气收集效率，拟建项目污水处理站无组织废气的产生量为氨 0.056t/a，硫化氢 1.5×10-4t/a ，VOCs 0.0067 t/a。

(2) 装置区无组织废气

装置区无组织排放一般是生产装置密封不严引起的， 拟建项目采用密闭管道进行原 料气输送，生产装置为全封闭系统。我国化工企业生产装置的密封泄漏率一般可控制在 0.01~0.03‰，本次评价考虑最不利影响，生产装置的泄漏率取 0.03‰。拟建项目焦炉煤 气用量为 38000Nm3/h，年工作时间为 8000h，则拟建项目无组织废气量约为 9120Nm3/a，

其中的污染物主要是硫化氢、苯、萘、氨、氰化氢、 VOCs  (以非甲烷总烃计， 主要来 源于焦炉煤气中的除甲烷以外的碳氢化合物，如：苯、萘和其他碳氢化合物等) 。

根据焦炉煤气各组分含量可计算出装置区无组织废气污染物产生及排放量，具体见 下表。

表 2.10-4    项目装置区无组织大气污染物排放情况一览表

| 废气量 | 污染物名称 | 原料气中的含量 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (kg/a) |
| 焦炉煤气 9120Nm3/a | H2 S | 0.02g/m3 | 2.28×10-5 | 0.182 |
|  | 苯 | 2g/m3 | 2.28×10-3 | 18.240 |
|  | 萘 | 0.3g/m3 | 3.42×10-4 | 2.736 |
|  | 氨 | 0.03g/m3 | 3.42×10-5 | 0.274 |
|  | 氰化氢 | 0.5g/m3 | 5.7×10-4 | 4.560 |
|  | VOCs | 苯 | 2g/m3 | 0.022 | 305.292 |
|  |  | 萘 | 0.3g/m3 |  |  |
|  |  | CmHn | 33.5 g/m3 |  |  |
| 注： CmHn 约占焦炉煤气气体组分的 2.5%，其密度约为 1.339kg/m3 |

企业通过加强生产装置的密封措施以减少装置区无组织废气的排放。根据上表可 知， 装置区无组织废气排放量分别为： H2 S 0.182kg/a 、苯 18.240kg/a、萘 2.736kg/a 、氨 0.274kg/a 、氰化氢 4.560kg/a 、VOCs 305.292kg/a。

废气处理措施示意图见图 2.10- 1。

拟建项目废气产生及排放汇总情况见表 2.10-5。

图 2.10-1    废气处理措施示意图

表 2.10-5    废气排放情况汇总表

| 排放源 | 排气筒 名称及编号 | 排放源参 数 | 废气量 m3/h | 污染物 | 排放参数 | 执行标准 | 年排放量 | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大排放浓度 mg/m3 | 最大排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |  |  |
| 有组织 | 锅炉排气筒 DA001 | H=30m； d=1.2m | 28001 | 颗粒物 | ≤10 | 0.28 | 10 | / | 2.24t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 12 | 0.34 | 50 | / | 2.683t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 | 2.8 | 200 | / | 22.4t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 苯 | 5 | 0.19 | 12 | 2.9 | 1.52 t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.07 | 0..0025 | / | 20 | 0.02 t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 氰化氢 | 1.0 | 0.0388 | 1.9 | 0.26 | 0.31 t/a | 达标 |
|  |  |  |  | VOCs | 5.7 | 0.2175 | 60 | 16 | 1.74 t/a | 达标 |
|  | 污水处理站排气筒 DA002 | H=15m； d=0.3m | 3000 | 氨 | 4 | 0.01 | / | 4.9 | 0.101t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 3.5×10-5 | / | 0.33 | 2.78×10-4 t/a | 达标 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | <2000 (无量纲) | / | <2000 (无量纲) | / | / | 达标 |
|  |  |  |  | VOCs | 0.5 | 1.5×10-3 | 60 | 3 | 0.012 t/a | 达标 |
| 无组织 | 生产装置区 | 216m*115 m*25m | / | 氨 | / | 3.42×10-5 | 1.5 | / | 0.274 kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / | 2.28×10-5 | 0.06 | / | 0.182 kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 苯 | / | 2.28×10-3 | 0.1 | / | 18.240 kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 萘 | / | 3.42×10-4 | 1.0 | / | 2.736 kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 氰化氢 | / | 5.7×10-4 | 0.024 | / | 4.560 kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | VOCs | / | 0.038 | 2.0 | / | 305.292kg/a | 达标 |
|  | 污水处理站 | 25m*40m* 15m | / | 氨 | / | 7×10-3 | 1.5 | / | 56kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / | 1.88×10-5 | 0.06 | / | 0.15kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | VOCs | / | 8.4×10-4 | 2.0 | / | 6.7kg/a | 达标 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | <16 (无量纲) | / | <16 (无量纲) | / | / | 达标 |

综上可知， 拟建项目锅炉废气污染物中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满 足 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2一般控制区的限值要求，VOCs 排 放 浓 度 和 排 放 速 率 满 足《 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 第 7 部分 ： 其 他 行 业 》 	(DB37/2801.7-2019) 表1  非重点行业Ⅱ时段限值要求，苯、氰化氢排放浓度和排放速 率满足《大气污染物综合排放标准》  (GB16297- 1996) 表2限值要求， 氨排放速率满足 《恶臭污染物排放标准》  (GB14554-93) 表2  限值要求。

污水处理站废气中的氨、硫化氢和臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》 	(GB14554-93) 表2  限值要求，VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标 准 第7部分：其他行业》  (DB37/2801.7-2019) 表1  非重点行业Ⅱ时段限值要求。

经预测， 拟建项目厂界无组织废气中的氨、硫化氢和臭气浓度排放满足《恶臭污染 物排放标准》  (GB14554-93) 表1  二级限值要求，VOCs、臭气浓度、苯、萘《挥发性 有机物排放标准 第7部分： 其他行业》  (DB37/2801.7-2019) 表2、表3限值要求，氰化 氢满足《大气污染物综合排放标准》表2限值。

综上统计， 拟建项目废气污染物排放量统计见表 2.10-6。

表 2.10-6    全厂废气污染物排放量统计 (t/a)

| 废气污染物 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 全厂合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.24 | / | 2.24 |
| 二氧化硫 | 2.683 | / | 2.683 |
| 氮氧化物 | 22.4 | / | 22.4 |
| 氨 | 0.121 | 0.056 | 0.177 |
| 硫化氢 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 |
| 苯 | 1.52 | 0.018 | 1.538 |
| 萘 | 0.22 | 0.003 | 0.223 |
| 氰化氢 | 0.31 | 0.005 | 0.315 |
| VOCs | 1.752 | 0.312 | 2.064 |

2.10.2  废水

2.10.2.1  废水产生情况

## 1 、循环冷却排污水、地面冲洗废水

本次评价循环冷却排污水和地面冲洗废水污染物的产生浓度类比山东铁雄冶金科 技有限公司焦炉煤气制氢联产 PNG 项目， 拟建项目原料和产品与之基本一致， 生产装 置类似， 因此可进行类比分析。

循环冷却排污水污染物产生浓度为 COD  50mg/L，全盐量 1500mg/L；地面冲洗废 水污染物产生浓度为 COD 450mg/L ，SS 100mg/L ，氨氮 30mg/L。

## 2 、脱盐水站浓盐水

拟建项目脱盐水站制备脱盐水时会产生浓盐水，浓盐水污染物产生浓度为全盐量

2500mg/L ，COD50mg/L。

## 3 、锅炉排污水

锅炉在运行中水分蒸发损失， 其中的 COD 和全盐量不断浓缩，影响了蒸汽的品质， 加快了设备的腐蚀， 所以在锅炉运行过程中需定期排污， 锅炉排污水中的污染物主要是 COD 和全盐量， 其产生浓度分别为 100mg/L 、200mg/L。

## 4 、冷凝废水、过滤废水、脱硫反应废水、气液分离废水

本次评价， 冷凝废水、过滤废水、脱硫反应废水、 气液分离废水等生产装置废水的 污染物浓度类比新余钢铁股份有限公司焦炉煤气变压吸附制氢项目的生产装置废水浓 度，二者原料均为焦炉煤气， 生产工艺均为变压吸附法制氢，根据新钢公司检测中心提 供的数据， 生产装置废水污染物浓度为 COD 590mg/L 、SS 16mg/L 、NH3-N 430mg/L 、 石油类 15mg/L、氰化物 1.8mg/L、挥发酚 2. 1mg/L、苯 1.88 mg/L。

## 5 、生活污水

生活污水中的污染物主要是 COD、NH3-N 和 SS ，一般情况下，其污染物产生浓度 分别为 400mg/L 、35 mg/L 、350 mg/L。

项目废水产生环节及污染物产生情况见表 2.10-7。

表 2.10-7    项目废水产生情况一览表

| 序 号 | 产生环节 | 废水名称 | 废水量 m3/a | 污染物 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却 系统 | 循环冷却排 污水 | 80000 | COD | 50 | 4 | 排入清水池 |
|  |  |  |  | 全盐量 | 1500 | 120 |  |
| 2 | 脱盐水站 | 脱盐水站排 污水 | 121100 | COD | 50 | 6.055 | 部分排入脱 盐段处理， 部分排入清 水池 |
|  |  |  |  | 全盐量 | 2500 | 302.75 |  |

| 3 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 2400 | COD | 100 | 0.24 | 排入清水池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全盐量 | 200 | 0.48 |  |
| 4 | 地面冲洗 | 地面冲洗废 水 | 5392.8 | COD | 450 | 2.43 | 排入清水池 |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 | 0.16 |  |
|  |  |  |  | SS | 100 | 0.54 |  |
| 5 | 生产装置 废水 | 冷凝废水、过 滤废水、气液 分离废水 | 13400.934 | COD | 590 | 7.91 | 排入生化段 处理 |
|  |  |  |  | NH3-N | 430 | 5.76 |  |
|  |  |  |  | SS | 16 | 0.21 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 15 | 0.20 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 1.8 | 0.02 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 2.1 | 0.03 |  |
|  |  |  |  | 苯 | 1.88 | 0.03 |  |
| 6 | 职工生活 | 生活污水 | 2725.44 | COD | 400 | 1.09 | 排入生化段 处理 |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.10 |  |
|  |  |  |  | SS | 350 | 0.95 |  |

# 2.10.2.2  废水治理措施及排放情况

拟建项目新建厂区污水处理站 1 座，主要包括工艺为生化处理和除盐段。生化段设 计处理能力为 50m3/d，处理工艺为 “调节池+A/O+二沉池+深度处理”，主要处理生活 污水和生产装置废水；脱盐段设计处理能力 130m3/d，处理工艺为“树脂软化器+RO+  两级 DTRO+蒸发系统”，主要处理部分脱盐水站浓水，上述处理后的废水与循环排污 水、锅炉排污水、地面冲洗废水和其余脱盐水站浓水在清水池均质混合后满足《污水综 合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 中三级标准限值和园区污水处理厂进水水质要求， 全盐量满足《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分： 沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018) 限值要求，然后通过污水管网排至园区污水处理厂，处理达标后最终排入小龙王河。

1、厂区污水处理站治理措施

(1) 处理工艺

1) 生化段 (处理能力 50m3/d)

生产装置废水与生活污水进入生化调节池中均衡水质水量后。均质后的水经提升进 入 A/O 生化池。在生化池中，通过微生物的作用， 去除废水中的 COD、氨氮等污染物。 A/O 生化池出水进入二沉池进行泥水分离。二沉池出水进入深度处理池中进行加药絮凝 以进一步去除水体中的污染物， 保证出水达标。达标后的废水进入清水池中， 与其他工 段废水混合后排放。

2) 脱盐段 (处理能力 130m3/d)

脱盐水站排污水中由于含盐量较高， 部分废水需进行脱盐处理。部分脱盐水站排污 水首先收集进入树脂软化器进水池内， 经树脂软化器软化后，经由 RO- 1 、DTRO- 1 、 DTRO-2 组成的膜处理单元进行脱盐处理，膜系统浓水进入 DTRO 反渗透浓水池后再进 入蒸发系统中进行处理，

膜系统产水与蒸发系统产水进入清水池中与其他工段废水混合后， 最终全盐量可小 于 1600mg/L。

污水处理站工艺流程图见图 2.10-2。

图 2.10-2    拟建项目废水处理站处理工艺流程图

(2) 设计进出水水质

根据设计资料， 废水处理站设计进、出水水质情况详见表 2.10-8。

表 2.10-8    废水处理站设计进出水水质表    单位：mg/L

| 设计处理效率 | 生活污水和生产装置废水 48.36m3/d (16126.374 m3/a) | 脱盐水站浓水 130m3/d (43333 m3/a) |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | SS | COD | 全盐量 |
| 生化调节池 | 进水 | 558mg/L | 363mg/L | 72mg/L | / | / |
|  | 出水 | 558mg/L | 363mg/L | 72mg/L | / | / |
|  | 去除率 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| A/O+二沉池 | 进水 | 558mg/L | 363mg/L | 72mg/L | / | / |
|  | 出水 | 200mg/L | 40mg/L | 36mg/L | / | / |
|  | 去除率 | 64% | 89% | 50% | / | / |
| 深度处理池 | 进水 | 200mg/L | 40mg/L | 36mg/L | / | / |
|  | 出水 | 150mg/L | 40mg/L | 25mg/L | / | / |
|  | 去除率 | 25% | 0 | 30% | / | / |
| 脱盐段 | 进水 | / | / | / | 50mg/L | 2500mg/L |
|  | 出水 | / | / | / | 40mg/L | 100mg/L |
|  | 去除率 | / | / | / | 20% | 96% |

(3) 清水池混合水质

清水池设计容积 80m3 ，设计流量为 700m3/d ，与污水处理站配套建设。

生活污水、生产装置废水和部分脱盐水站浓水经处理后与锅炉排污水、循环 系统冷却水、地面冲洗废水和其余脱盐水站浓水在清水池中均质混合，混合后的 废水水质见下表。

表 2.10-9    混合废水水质一览表

| 厂区混合废水水质 | 标准限值 mg/L |
| --- | --- |
| 池体 | 污染物 | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |
| 清水池 661.76 m3/d (220718. 174m3/a) | COD | 65.9 | 14.5 | ≤500 |
|  | NH3-N | 3.6 | 0.8 | ≤45 |
|  | SS | 4.3 | 0.94 | ≤400 |
|  | 石油类 | 0.9 | 0.2 | ≤20 |
|  | 氰化物 | 0.1 | 0.02 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚 | 0.1 | 0.03 | ≤2.0 |
|  | 苯 | 0.1 | 0.03 | ≤0.5 |
|  | 全盐量 | 1444.4 | 318.8 | ≤1600 |

综上， 拟建项目废水经厂区污水处理站处理混合后的废水满足《污水综合排 放标准》(GB8978- 1996)表4中三级标准限值和园区污水处理厂进水水质要求， 全盐量满足《流域水污染物综合排放标准 第2 部分： 沂沭河流域》( DB 37/3416.2-2018) 限值要求。

## 2 、依托园区污水处理厂处理可行性分析

临港经济开发区污水处理厂位于壮岗镇小岭后村东南方向约1km处， 主要收 集化工园区各个企业的生产废水和生活污水和经济开发区规划建设的安置小区 的生活污水。该污水处理厂规划污水日处理量6万m3/d，目前已建设规模2万m3/d， 污水处理工艺为粗格栅→提升泵站→细格栅→曝气沉砂池→调节池→水解酸化 池→初沉池 →A2O →二沉池→ 中间水池→反应池→絮凝沉淀池→曝气生物滤池 →过滤池→消毒池→外排。

拟建项目位于临港经济开发区化工园区内部， 处于污水处理厂的服务范围之 内， 临港经济开发区污水处理厂现状处理水量最大约为7553m3/d，剩余处理能力 为12447m3/d，拟建项目废水产生量为661.76m3/d，约占剩余处理能力的5.3%，因 此临港经济开发区污水处理厂尚有余量接纳拟建项目产生的废水，且根据上表可 知，拟建项目废水污染物的排放浓度均满足相关排放标准，因此拟建项目废水经 厂区污水处理站处理混合后再依托园区污水处理厂处理可行。

综上分析， 拟建项目废水经厂区污水处理站处理均质混合后排入临港经济开 发区污水处理厂处理，最终排入小龙王河可行。

2.10.3  固体废物

拟建项目产生的固体废物主要是生活垃圾、脱盐水站和污水处理站产生的废 反渗透膜、 净化装置产生的废焦油、废吸附剂，冷凝+吸附产生的冷凝废液和废 活性炭， 精脱硫装置产生的废活性炭、 废吸油剂、废脱氯剂、脱硫催化剂、脱硫 吸附剂， MDEA 脱碳装置产生的废吸附剂， 甲烷深冷分离产生的废分子筛， PSA 提氢装置产生的废吸附剂， 装置定期保养维护产生的废润滑油及废润滑油桶，污 水处理站产生的废树脂、废盐、污泥等。

2.10.3.1  固体废物产生环节及处置去向

(1)生活垃圾

项目劳动定员 170 人， 生活垃圾产生量按照每人每天 0.5kg 计， 工作时间为 8000h/a，按照 334 天计， 则拟建项目生活垃圾产生量为 28.39t/a。生活垃圾由环 卫部门进行清运。

(2) 一般固体废物

①废反渗透膜：脱盐水站的两级反渗透和污水处理站脱盐段的 RO、两级 DTRO  会产生废反渗透膜， 根据设计资料，脱盐水站的废反渗透膜产生量为 0.1t/a ，RO 和两级 DTRO 的废反渗透膜的产生量为 0.5t/a ，全厂废反渗透膜的产 生量为 0.6t/a ，均由厂家定期更换回收处置。

②脱盐段产生的废盐：脱盐水站部分浓水 (130m3/d) 经污水处理站脱盐段 处理后会产生废盐，根据拟建项目脱盐段废水的进水水质和设计的全盐量去除效 率， 废盐产生量约为 104t/a ，废盐主要成分为新鲜水中的盐分， 属于一般固体废 物，外售处置。

(3) 危险废物

①废焦油： 净化装置除油单元会产生废焦油，根据项目物料平衡， 产生量为 4.86t/a 。废焦油属于危险废物 (HW11  精(蒸)馏残渣， 451-001- 11) 。废焦油 委托有资质单位进行处置。

②净化装置废吸附剂：净化装置中装填焦炉煤气净化专用的吸附剂， 用于去 除焦炉煤气的杂质，吸附杂质后的吸附剂经提氢尾气脱附解析， 其中产生的废焦 油作为危废处置，进入到解析气中的苯、萘、氨、氰化氢经“冷凝+吸附”燃烧 处置。 因此净化装置废吸附剂的产生量与其用量基本保持一致，产生量为 104t/a。 该吸附剂可能沾染焦油、萘、苯、 氨、HCN 等杂质，属于危险废物 (HW49 其 它废物， 900-041-49) ，委托有资质单位定期处置。

③精脱硫装置产生的废活性炭、废吸油剂、 废脱氯剂、废脱硫催化剂、废脱 硫吸附剂。

精脱硫装置使用吸附剂和催化剂去除焦炉煤气中所含的硫分以及其他杂质， 为保证焦炉煤气的脱硫效率以及其他杂质去除效率， 精脱硫装置需要定期更换吸 附剂和催化剂， 根据精脱硫装置设计资料和原辅材料用量，废活性炭的产生量为 45t/a，废吸油剂的产生量为 54.31t/a  (包括吸附剂 54t/a、焦油 0.31t/a) ，废脱氯 剂的产生量为 2.5t/a，废脱硫催化剂的产生量为 22.5t/a ，废脱硫吸附剂的产生量 为 383.884t/a。

废活性炭、废吸油剂、废脱氯剂、 废脱硫催化剂、 废脱硫吸附剂均属于危险 废物， 危废代码为 HW49 其他行业 900-041-49。

④MDEA 脱碳装置产生的废吸附剂：焦炉煤气在进入 MDEA 脱碳装置前，

首先经过装有吸附剂的过滤器， 脱除其中的机械杂质和游离液体， 吸附剂需要定 期更换，根据过滤器设计装填量，废吸附剂的产生量为5t/a，属于危险废物(HW49 其他行业 900-041-49)。

⑤甲烷深冷分离产生的废分子筛： 为保证产品质量， 焦炉煤气在进行甲烷深 冷分离前，首先经过预处理装置的分子筛，脱除其中杂质， 分子筛解析后重复使 用，每 3 年更换一次，根据预处理装置的设计装填量，废分子筛的产生量为 15t/3a， 属于危险废物 (HW49 其他行业 900-041-49)。

⑥PSA 提氢装置产生的废吸附剂： 为保证氢气产品纯度， 去除富氢气中的除 氢气以外的其他杂质， 该吸附剂吸附解析后重复使用， 不沾染杂质， 因此其产生 量与使用量基本一致， PSA 提氢装置每 20 年更换一次吸附剂，根据设备设计资 料，废吸附剂的产生量为 70t/20a，属于危险废物 (HW49 其他行业 900-041-49)。

⑦废润滑油及废润滑油桶：企业生产设备需要使用润滑油进行定期保养维

护，年使用量为 18t/a ，其包装规格为 200kg/桶(净含量) ，桶约重 20kg/个， 因 此拟建项目废润滑油产生量为 18t/a，废润滑油桶产生量为 1.8t/a，属于危险废物 	(HW08 废矿物油与含矿物油废物， 900-249-08)。

⑧污水处理站废树脂： 拟建项目脱盐段采用树脂软化器，根据设计资料， 企 业废树脂产生量为 1t/a，属于危险废物(HW13 有机树脂类废物， 900-015- 13)。

⑨冷凝废液与废活性炭：拟建项目净化装置吸附焦炉煤气中的苯、萘、氨、 氰化氢等杂质后，经 PSA 提氢尾气热脱附解析，杂质进入到解析气中；由于杂 质含量较高， 产生的净化装置解析气首先需要通过“冷凝法+吸附法”去除其中 大部分的杂质， 设计冷凝效率为 90%，吸附效率为 60% ，根据本项目物料平衡 可知， 则冷凝下来的废液有 771.931t/a  (含 521.071t 苯、 81.347t 萘、8. 116t 氨、 136.683t 氰化氢、24.084 冷凝水、0.63 焦油) ；活性炭吸附杂质量为 52.532t ，活 性炭饱和吸附容量按 30%wt 计算，则拟建项目需要使用 176t/a 的活性炭， 废活 性炭产生量(含吸附杂质) 为 228.532t/a。

冷凝废液桶装密闭贮存在危废间， 每月委托有资质单位进行处置；废活性炭 袋装密封贮存在危废间，定期委托有资质单位进行处置。

上述危险废物中， 废脱硫吸附剂产生量较大， 产生时直接联系有资质的单位 进行收集、转运、处置，不在厂区内暂存；其余危险废物贮存于危险废物暂存间，

定期委托有资质的单位进行处置。

(4) 待鉴定的固体废物

拟建项目厂区污水处理站生化段处理生活污水和生产装置废水会产生污泥，

其产生量采用公式法进行计算：

式中： V—污泥产生量， m3/d；

Q—污水流量， m3/d ，拟建项目污水处理量为 48.2m3/d；

C—污水中的悬浮物浓度， kg/m3 ，拟建项目生活污水和生产装置 废水混合后的悬浮物浓度为 0.0721kg/m3；

η—悬浮物去除效率， % ，拟建项目悬浮物去除效率为65%； P—污泥含水率， % ，拟建项目污泥脱水后取值 80%；      ρ—污泥密度， kg/m3 ，一般取值 1300kg/m3；

计算得知，污泥产生量 V=8.69×10-4m3/d ，拟建项目年工作时间为 8000h (334d/a)，污泥密度为 1300kg/m3 ，则拟建项目污泥产生量为 0.29t/a。

根据 《关于污 (废) 水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》 (环 函[2010]129  号) ，拟建项目产生的污泥可能具有危险特性，应当委托有危险废 物鉴别资质的单位， 按照 《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019) 和《危险废 物鉴别标准》(GB  5085. 1~7) 等相关要求开展危险废物鉴别工作， 在明确其固 体废物属性前，应按照危险废物进行管理。若属于一般固废可由环卫部门清运， 若属于危险废物应委托有资质单位处置。

2.10.3.2  固废暂存建设要求

1 、固废贮存能力

拟建项目拟在厂区西北侧新建 1 座占地面积 40m2 的一般固体废物暂存间和 1 座占地面积 240m2 的危废暂存间。其设计暂存能力见表 2.10- 10。

表 2.10-10    固废贮存能力一览表

| 名称 | 位置 | 占地面积 | 贮存容积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 厂区西北部 | 240m2 | 600吨 |
| 一般固废暂存间 | 厂区西北部 | 40m2 | 100吨 |

表 2.10-11    固体废物贮存能力

| 序 号 | 废物名称 | 产生环节 | 废物类别 | 产生量 | 贮存位置 | 包装形式 | 转运 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废反渗透膜 | 脱盐水站、 污水处理 站 | 一般固废 | 0.6 t/a | 不在厂区 贮存 | / | / |
| 2 | 废盐 | 脱盐段 | 一般固废 | 104t/a | 一般固废 暂存间 | 袋装 | 半年 |
| 3 | 废焦油 | 净化装置 | 危险废物 | 4.86 t/a | 危废间 | 密封桶装 | 1 年 |
| 4 | 废吸附剂 |  | 危险废物 | 104t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 5 | 废活性炭 | 精脱硫装 置 | 危险废物 | 45 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 6 | 废吸油剂 |  | 危险废物 | 54.31t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 7 | 废脱氯剂 |  | 危险废物 | 2.5 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 8 | 废脱硫催化 剂 |  | 危险废物 | 22.5 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 9 | 废脱硫吸附 剂 |  | 危险废物 | 383.884t/a | 不在厂区 暂存 | 密封袋装 | / |
| 10 | 废吸附剂 | MDEA 脱 碳装置 | 危险废物 | 5t/a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 11 | 废分子筛 | 甲烷深冷 分离 | 危险废物 | 15t/3a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 12 | 废吸附剂 | PSA 提氢 | 危险废物 | 70t/20a | 危废间 | 密封袋装 | 1 年 |
| 13 | 废润滑油 | 设备保养 维护 | 危险废物 | 18 t/a | 危废间 | 密封桶装 | 1 年 |
| 14 | 废润滑油桶 |  | 危险废物 | 1.8 t/a | 危废间 | 无 | 1 年 |
| 15 | 废树脂 | 脱盐段 | 危险废物 | 1 t/a | 危废间 | 密闭桶装 | 1 年 |
| 16 | 冷凝废液 | 解析气冷 凝+吸附 | 危险废物 | 771.931 t/a | 危废间 | 密闭桶装 | 1 个月 |
| 17 | 废活性炭 |  | 危险废物 | 228.532 t/a | 危废间 | 密封袋装 | 半年 |
| 18 | 污泥 | 生化段 | 待鉴别 | 0.29 t/a | / | 污泥储池 | 1 年 |
| 19 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 28.39t/a | 生活垃圾 桶 | / | 每天清 运 |

根据拟建项目固废产生量与转运周期计算可知， 拟建项目在厂区一般固废暂 存间最大固废暂存量为 52t，危险废物暂存间同时最大危废暂存量为 522.85t，拟 建项目一般固废暂存间设计暂存能力为 100t，危废暂存间设计暂存能力为 600t， 因此，企业在定期处置固体废物的情况下， 可满足拟建项目一般固体废物和危险 废物的暂存需求。

2 、固废处置要求

(1) 一般固废暂存间建设要求

①贮存场所要防风、防雨、防晒， 在厂区内应避开易燃、易爆危险品和高压

输电线路防护区域。

②按照《环境保护图形标志- 固体废物贮存(处置) 场》(GB 15562.2- 1995) 中的规定设置对应的标志牌；

③新建 1 座占地面积 40m2 的一般固体废物暂存间并采取一般防渗措施，企 业应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染 环境防治责任制度， 建立工业固体废物管理台账， 如实记录产生工业固体废物的 种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

(2) 危险废物暂存间建设要求

①贮存场所要防风、防雨、防晒， 在厂区内应避开易燃、易爆危险品和高压 输电线路防护区域。

②基础必须防渗，防渗层为至少 1m  厚粘土层 (渗透系数≤10-7cm/s) ，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10- 10cm/s。

③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

④按照 《环境保护图形标志- 固体废物贮存(处置) 场》(GB 15562.2- 1995) 中的规定设置对应的标志牌；盛装危险废物的容器上应粘贴相应的危废标签；

⑤暂存废润滑油和废焦油的暂存分区应设置围堰， 围堰与地面所围建的容积 不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 l/5。

⑥同时应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单 中的其他相关要求。

⑦产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位， 应当依法制定意 外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废 物污染环境防治监督管理职责的部门备案。

(3) 生活垃圾

在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活 垃圾。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

综上， 拟建项目产生的固体废物在采取上述措施后， 一般固废可满足《一般 工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》  (GB18599-2020) 要求，危险废物可 满足 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中要求。

拟建项目的固体废物产生及处置情况见表 2.10- 12。

表 2.10-12    固体废物产生及处置一览表

| 固废名称 | 产污环节 | 产生量/产生周 期 | 物理性 状 | 可能含有的 有害成分 | 危险特 性 | 属性 | 废物代码 | 暂存形式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 28.39t/a | 固 | / | / | 生活垃圾 | / | 生活垃圾桶 | 环卫处置 |
| 废反渗透 膜 | 脱盐水 站、 污水 处理站 | 0.6 t/a | 固 | / | / | 一般固废 | 一般固废 900-001-99 | 不在厂区暂存 | 不在厂区暂存，厂 家更换回收处置 |
| 废盐 | 脱盐段 | 104t/a | 固 | / | / |  | 一般固废 900-002-99 | 袋装 | 暂存于一般固废 间，外售处置 |
| 废焦油 | 净化装置 | 4.86 t/a | 液 | 焦油 | T | 危险废物 | HW11 451-001- 11 | 密封桶装 | 暂存于危废间，委 托有资质单位进 行处置 |
| 废吸附剂 |  | 104t/a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废活性炭 | 精脱硫装 置 | 45 t/a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废吸油剂 |  | 54.31t/a | 固 | 焦油 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废脱氯剂 |  | 2.5 t/a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN、氯、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废脱硫催 化剂 |  | 22.5 t/a | 固 | 铁、 氧化钼 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废脱硫吸 附剂 |  | 383.884t/a | 固 | 硫化锌 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废吸附剂 | MDEA 脱 碳装置 | 5t/a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废分子筛 | 甲烷深冷 分离 | 15t/3a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN 、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |
| 废吸附剂 | PSA 提氢 | 70t/20a | 固 | 焦油、苯、萘、 HCN、氨 | T/In | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 密封袋装 |  |

| 废润滑油 | 设备保养 维护 | 18 t/a | 液 | 废润滑油 | T,I | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 废润滑油桶装，密 封 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 桶 |  | 1.8 t/a | 固 | 废润滑油 | T,I | 危险废物 | HW08 900-249-08 | / |  |
| 废树脂 | 脱盐段 | 1 t/a | 固/液 | 废树脂 | T | 危险废物 | HW13 900-015- 13 | 密封桶装 |  |
| 冷凝废液 | 解析气冷 凝+吸附 | 771.931 t/a | 液 | 苯、萘、氨、 氰化氢、焦油 | T | 危险废物 | HW49 900-999-49 | 密封桶装 |  |
| 废活性炭 |  | 228.532 t/a | 固 | 苯、萘、氨、 氰化氢、焦油 | T | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 密封袋装 |  |
| 污泥 | 生化段 | 0.29 t/a | 固/液 | 待鉴定 | 待鉴定 | 待鉴定 | / | 暂存于污泥储池 | 若属于一般固废 可由环卫部门清 运，若属于危险废 物应委托有资质 单位处置 |

2.10.4  噪声

拟建项目噪声为生产噪声， 噪声源主要是压缩机、 锅炉房风机、泵类和冷却 塔等，噪声源强约在85~105dB  (A) 之间，主要为空气动力性噪声。

拟建项目针对各类主要声源的特点， 采取低噪设备、 隔声、减振等治理措施。 对设备产生的机械噪声， 在采用提高安装精度， 减小声源噪声的同时， 主要采取 厂房等建筑物的隔声、 距离衰减等途径进行控制。拟建项目采取的主要降噪措施 如下：

(1) 在满足工作性能条件下， 尽量选用低噪声、振动小的机械动力设备。

(2) 压缩机、 冷却塔、水泵、锅炉风机等安装建设时考虑基础减震措施， 减轻振动引起的噪声；

等考虑基础减震以减轻震动引起的噪声，各种泵设置在泵房内。

(3) 锅炉风机安装在锅炉房内部， 可通过厂房隔声对噪声进行一定的控制。

(4) 合理进行厂区平面布置， 产噪设备尽量远离办公区。

拟建项目主要噪声源及声源治理前后声压级见表 2.10- 13。

表 2.10-13    主要噪声设备源强及减噪后声压级一览表    单位： dB  (A)

| 序号 | 声源名称 | 声源源强 dB (A) | 声源控制措施 | 运行时段 | 治理后 dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初压机- 1 | 100 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 85 |
| 2 | 初压机-2 | 100 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 85 |
| 3 | 增压机 | 105 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 90 |
| 4 | MRC 制冷压缩机 | 95 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 80 |
| 5 | LNG 装车泵- 1 | 90 | 基础减震 | 间歇运行 | 80 |
| 6 | LNG 装车泵-2 | 90 | 基础减震 | 间歇运行 | 80 |
| 7 | 氢气压缩机- 1 | 105 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 90 |
| 8 | 氢气压缩机-2 | 105 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 90 |
| 9 | 氢气压缩机-3 | 105 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 90 |
| 10 | 氮气压缩机 | 100 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 85 |
| 11 | 冷却塔 | 105 | 基础减震 | 8000h/a | 95 |
| 12 | 循环水泵 | 100 | 低噪设备+基础减震 | 8000h/a | 85 |
| 13 | 锅炉房风机 | 85 | 厂房隔声+基础减震 | 8000h/a | 55 |

2.10.5  非正常工况污染物排放

拟建项目发生非正常工况主要是由于生产不正常和各种处理设施运行管理 等环节存在问题，以及进行必要检修维护时出现的短时间的污染源治理效果大大

下降、污染物排放量急剧增加的情况，出现上述情况，会对周围环境带来影响。 因此， 针对此情况应建立定期巡查制度， 及时发现异常情况， 及时检修， 若发现 治理设施破损或运转不正常则应立即停止生产， 待正常运转后方可投入运行， 减 少非正常情况下污染物对周围影响。

1 、生产装置区开停车或生产故障

当生产装置开停车，或者因突发停电、生产装置或管道发生故障等情况可能 导致焦炉煤气的非正常排放。

拟建项目釆取以下措施控制焦炉煤气的非正常排放：

(1) 配套建设自动调压、自动点火放散装置，在厂区东南侧新建火炬一座， 火炬单元内设置气体压力连锁， 通过压力变送器检测压力信号， 实现报警并开关 自动阀。 自动点火系统与压力变送器及热电偶和流量开关连锁， 通过检测气体温 度、气体流量排放及气体排放压力来启动主火炬点火系统。并在控制室设手动点 火按钮，放空气排放完毕后可手动或自动熄灭长明灯。

(2) 釆用双电源，设置备用电源，减少停电事故的发生；

(3) 建立维修及检查制度， 加强设施检查和维修，减少故障，提高应急能 力。

2 、废气处理装置非正常运行

拟建项目废气治理设施较集中，出现污染物设施损坏的概率较小，

拟建项目主要的废气处理设施是“低氮燃烧+ FGR 烟气再循环+布袋除尘器 +30m 排气筒” ，大气污染物出现异常主要是由于废气处理系统出现问题如：突 然断电、 除尘器布袋破损等， 拟建项目取废气处理系统完全失效进行核算。

具体见表 2.10- 14。

表 2.10-14    废气治理设施非正常运行下污染物排放情况

| 工段 | 污染物 | 废气量 m3/h | 产生浓度 (mg/m3 ) | 处理 效率 | 排放浓度 (mg/m3 ) | 排放速率 (kg/h) | 标准 (mg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 烟尘 | 28001 | ≥10 | 0% | ≥10 | ≥0.28 | 20 |
|  | SO2 |  | 12 | 0% | 12 | 0.34 | 100 |
|  | NOX |  | 300 | 0% | 300 | 8.4 | 200 |

从上表可以看出，发生非正常排放时锅炉废气 NOX 排放浓度超标严重，不 能满足 《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018) 表 2 一般控制区的限值

要求。本评价要求建设单位应强化项目生产运行中环保设备的管理， 降低非正常 工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。

3 、污水处理站非正常运行

当厂内污水处理站不能正常运行时，会导致出水水质不能达到设计出水标准 要求， 导致废水超标排放。

若污水处理设施发生故障时， 一方面应停止生产， 减少废水排放， 另一方面 将已产生的废水排至事故水池暂存，待污水处理站恢复正常后再进行处置。拟建 项目在厂区东南侧建设有 1 座 6000m2 事故水池，用于收集事故废水，最大可暂 存 8 天的生活污水和生产废水。

2.11    “三废”污染物排放量汇总

拟建项目“三废”产排情况一览表见表 2.11- 1。

表 2.11-1    拟建项目“三废”产排情况一览表

| 类别 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 万 m3/a | 24800.8 | 0 | 24800.8 |
|  | 有组织 | 颗粒物 | t/a | / | / | 2.24 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 2.683 | 0 | 2.683 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 67.2 | 44.8 | 22.4 |
|  |  | 氨 |  | 0.8835 | 0.7625 | 0.121 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0014 | 0.0011 | 0.0003 |
|  |  | 苯 |  | 30.359 | 28.839 | 1.52 |
|  |  | 萘 |  | 4.3557 | 4.1357 | 0.22 |
|  |  | 氰化氢 |  | 6.1006 | 5.7906 | 0.31 |
|  |  | VOCs |  | 34.717 | 32.965 | 1.752 |
|  | 无组织 | 氨 | t/a | 0.056 | 0 | 0.056 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0003 | 0 | 0.0003 |
|  |  | 苯 |  | 0.018 | 0 | 0.018 |
|  |  | 萘 |  | 0.003 | 0 | 0.003 |
|  |  | 氰化氢 |  | 0.005 | 0 | 0.005 |
|  |  | VOCs |  | 0.312 | 0 | 0.312 |
| 废水 | 废水量 | 万 m3/a | 22.5 | 0.4 | 22.1 |
|  | CODcr | t/a | 21.725 | 7.225 | 14.5 |
|  | 氨氮 |  | 6.02 | 5.22 | 0.8 |
| 固体 | 一般固废 | t/a | 104.6 | 104.6 | 0 |

| 类别 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物 | 危险废物 | t/a | 1728.317 | 1728.317 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 28.39 | 28.39 | 0 |
|  | 待鉴定污泥 | t/a | 0.29 | 0.29 | 0 |

2.12  清洁生产评价

2.12.1  原辅料及产品清洁性分析

(1) 原辅料清洁性分析

拟建项目主要原辅料为焦化项目净化后的焦炉煤气， 杂质含量相对较小， 原 辅料清洁性较好。

(2) 产品清洁性分析

拟建项目产品为 LNG 、工业氢气和高纯氢气，项目为《产业结构调整指导 目录 (2019 年本) 》中的允许类，因此产品符合清洁生产的原则。

2.12.2  生产工艺与装备要求

(1) 工艺技术方案的选择

拟建项目采用甲烷深冷分离生产 LNG 产品， 采用变压吸附法(PSA)生产 工业氢气和高纯氢气，该方案具有工艺成熟， 产品质量稳定。拟建项目焦炉煤气 来源于焦化项目， 供应稳定。

生产设备大部分选用先进、成熟、可靠的定型设备， 部分非标设备按照国家 压力容器的制造标准制造， 产品质量稳定。综合考虑，拟建项目整个生产工艺与 装备水平符合清洁生产的要求。

2.13.3  能耗分析

拟建项目生产装置耗能主要表现在动力焦炉煤气、电、水和蒸汽系统等方面， 拟建项目采用节能措施如下。

(1) 提氢尾气返回净化装置作为解析气使用，节省焦炉煤气消耗。

(2) 焦炉煤气压缩采用螺杆压缩机和离心式压缩机进行分级压缩， 节约电 耗。

(3) 采用新型节能的电器元件、高效节能的电机以及节能变压器； 对负荷

波动大的设备采用变频调节； 照明灯具选用节能型光源； 电源电缆线路按经济电 流密度选择电缆截面； 采用电容补偿装置，避免线路传输中及用电设备运行中无 功负荷的输送造成的电损等节电措施。

(4) 按照废水水质的不同，分别排入生化段和脱盐段进行处理，处理后的 混合水质满足排放标准。

(5) 工艺装置采用DCS 控制系统， 对生产过程进行集中监视和控制， 实现 工艺条件优化，以进一步降低生产能耗。

3.13.4  清洁生产建议

(1) 加强生产工艺控制和物流管理，减少跑、冒、 滴、漏现象的发生，保 证生产有效平稳地进行。

(2) 加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间 能源定额计划，统计及定期巡检等具体工作，对发现的情况随时发现随时解决， 并将统计数据输入微机以便于管理。

(3) 对生产过程中的水、电、气等均设置计量仪表，便于运行时进行监测 管理， 控制使用量。

(4) 建立和健全全厂环保管理和监测机构，对生产中的“三废”等进行系统 化监测，对非正常排污应予以充分处理。

(5) 项目建成后， 企业应按照 ISO14000 标准要求， 逐步理顺全厂环境管理 关系， 抓好企业环境管理工作。同时，应定期开展清洁生产审核， 持续改进和提 高企业环境管理水平。

综上， 拟建项目采用国内先进的生产工艺和设备， 原辅材料和产品均符合清 洁生产的要求， 生产过程中采取的节能降耗措施可行，  “三废”均进行了有效治 理，符合清洁生产的要求。

2.13  总量控制与倍量替代

2.13.1  总量控制的目的

根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》， 不欠新账， 多还 旧账。严格控制污染物排放总量； 所有新建、扩建和改建项目必须符合环保要求，

做到增产不增污， 努力实现增产减污； 积极解决历史遗留的环境问题。环境污染 问题产生的根本原因在于人类生产、生活排入环境的污染物总量超过了环境的承 载能力， 从而影响到环境质量。污染物总量控制是以保持、恢复或改善区域的环 境质量，遏止环境恶化的趋势， 实现该区域环境功能修复或环境质量达标为目标， 以控制一定时间段内该区域所有污染源污染物排放总量为核心的环境管理方法。 目前，我国已经把污染物排放总量控制作为社会、经济可持续发展战略的一项重 要环保政策，以实现到 2020 年基本改变环境恶化状况，使城乡环境质量得到明 显改善。

2.13.2  污染物总量控制分析

(1)总量控制因子

国务院提出的全国主要污染物排放总量控制计划中实行排放总量控制的污 染物是： 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物， 以及与项目有关的其它特征 污染物。

根据全国主要污染物排放总量控制计划及项目污染物排放特点，同时参照 《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指 标核算及管理办法的通知》  (鲁环发[2019]132  号) ，确定该项目总量控制因子 为： 化学需氧量、氨氮、 颗粒物、SO2 、NOx 、VOCs。

(2)总量控制原则

外排污染物必须实现达标排放； 污染物排放不改变当地环境功能； 根据项目 特点和污染治理水平，以可能达到的污染物治理效果为依据。

(3)总量控制建议指标

项目对各工序污染源均采取了相应的有效治理措施， 实现了各类污染物的达 标排放，有效的控制了各类污染物的排放量。

2.13.3  污染物总量控制指标

根据 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 和《山东省 生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及 管理办法的通知》(鲁环发[2019]132  号)及《临沂市生态环境局关于进一步做

好建设项目主要污染物排放总量控制工作的通知》(临环发[2020]38 号)， 拟建 项目实施排放总量控制的污染物主要为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

项目对各工序污染源均采取了相应的有效治理措施， 实现了各类污染物的达 标排放，有效的控制了各类污染物的排放量。

根据工程分析， 拟建项目污染物总量控制建议指标如表 2.13- 1 所示。

表 2.13-1    拟建项目污染物污染物总量控制建议指标一览表    单位： t/a

| 类别 | 污染物 | 总量控制建议指标 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 2.24 |
|  | SO2 | 2.683 |
|  | NOX | 22.4 |
|  | VOCs | 1.752 |

综上，项目排入大气中的污染物总量控制因子及指标值为： 颗粒物 2.24t/a、 SO22.683t/a 、NOX22.4t/a 、VOCs1.752t/a。

项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入临港经济开发区化工园区污水 处理厂，其 COD 和NH3-N 总量指标纳入临港经济开发区化工园区污水处理厂(临 沂璟泽水务有限公司) 总量指标。

2.13.4  污染物倍量替代

项目所需总量指标，由临沂市生态环境局临港经济开发区分局负责调控。

3  环境现状调查与评价

3.1  环境概况

3.1.1  地理位置

临沂临港经济开发区地处临沂市莒南县东部。东临新兴港城日照， 紧靠岚山

港，西依商城临沂， 南接江苏省连云港，处于新亚欧大陆桥东桥头堡的核心位置，

是鲁南苏北沿海港口的重要腹地， 是临沂市发展临港经济的最前沿。临沂临港经 济开发区交通十分便利， “海铁公高飞”立体交通网四通八达。区内及周边有七 个港口(距柘汪港 10 公里、岚山港 20 公里、岚桥港 20 公里、日照港 50 公里、 连云港 80 公里、董家口港 90 公里，青岛港 200 公里)；三个机场(距临沂 70 公里、连云港 70 公里、青岛 200 公里) ；六条高速(枣岚、沈海、京沪、长深、 日东、济青) ；一级公路岚济路(342 省道) 和 341 省道。特别是辖区内有三条 铁路，分别是兖石铁路 18 公里、坪岚铁路 5 公里、晋中南铁路线 3.8 公里。发 展经济的区位优势十分明显。

本项目位于山东省临沂市临港经济开发区化工园区内， 黄海十路以北， 黄海 九路以南， 坪南路以东， 大山路以西。区内地形平坦， 位置优越， 交通运输十分 方便。具体项目位置见图 2.2- 1。

3.1.2  地形地貌

项目所在区域属鲁东南丘陵区， 为胶南隆起的一部分， 地势由北向南倾斜。 平均海拔 200m，境内山头星罗棋布，共有大小山头 517 个。海拔最高点是马鬃 山(662.2m)基准为鸡山(585m)，大山(560m)等；海拔最低点 19.9m，位 于壮岗镇陈家河村前。境内基岩主要有花岗岩、变质岩、紫红色沙岩三大类。

开发区地貌以大店、十字路至相沟为界， 大致分东西两部分， 即东部低山丘 区、剥蚀丘陵区、岭下平地和洪水冲积平原四种地貌类型。低山丘陵区海拔一般 在 100m 以上， 坡度大于 8°，主要分布于北部和东北部， 部分分布于南部和东南 部， 面积 526~700km2 ，占全县总面积的 30~40%。其特点是北部山峻坡陡、沟深 谷窄、山石裸露、土层较薄， 东及东南部山低岭缓， 土层较厚。剥蚀丘陵区因基

岩(变质岩) 风华剥蚀严重， 形成丘低坡缓、阜岗浑圆、沟宽谷阔、起伏如波的 地貌特征， 土层较厚， 以白浆化棕禳为主。海拔一般低于 100m，坡度低于 3~5° ， 面积 526~613km2 ，占全县总面积的 30~35%。岭下平地包括山前平地、岭间平地 和沿河谷地， 多与低山丘陵和剥蚀丘陵相间分布。特点是谷宽而平， 地块大、阶 差小。洪冲积平原分布于境遇中沿沭河及其支流。项目厂址所处地貌为山前坡地， 无断层及破碎带等地质构造， 场地处于相对稳定地块内。该区地层连续性好，其层序 稳定，场地地形平坦， 基岩埋藏较浅。

项目所在区域内地形起伏不大， 无崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、 地面沉降等不良地质现象存在。无新近活动断裂存在， 地层较稳定， 区域稳定性 较好。区域地形图见图 3.1- 1。

3.1.3  气象条件

该区属暖温带季风区半湿润大陆性气候， 大陆度 61. 1%。气候总特征是： 春 季温暖， 干燥多风；夏季湿热， 雨量充沛；秋季凉爽， 昼夜温差大； 冬季寒冷， 雨雪稀少。四季分明， 光照充足， 无霜期长。常年最热月为 7 月和 8 月， 平均气 温为 25.5℃，年际变动在 28.2~23.3℃之间， 极端最高气温为 38.9℃(1988 年 7 月 8 日)；常年最冷月为 1 月， 平均气温为- 1.9℃，年际变动在-4.6~0.3℃之间。极端 最低气温为- 19.2℃(1969 年 2 月 5 日)。当地有“冷在三九， 热在中伏”之谚。降 水量的地区分布历年降水量分布中间少， 东西多， 由东西部向中间递减。多年平 均降水最多的地区为东部朱芦一带(898mm)，最少为北部陡山一带(773.9mm) 。 各月平均日照时数以 5 、6 月份最多，分别为 244. 1h 和 222.0h。最少是 2 月和 7 月，分别为 173.7h 和 181.4h。

3.1.4  地表水

临沂临港经济开发区处于滨海流域， 河流众多。主要河流有 2 条， 即绣针河 和龙王河，均为源短流急， 暴涨暴落的季节性河流， 区内河流流域分为两大流域，  绣针河流域和龙王河流域，其中绣针河流域面积 247km2，龙王河流域面积 117km2。

龙王河： 发源于莒南县柳沟石河峪村北， 流入江苏省朱蓬口入海， 在临沂市 内长 47.5km，流域面积 423km2 ，该流域山高岭陡， 沟壑交错支流繁多， 为季节

性河流，多年平均径流量 1.41 亿 m3 ，枯水年径流量 3951 万 m3。

绣针河： 发源于朱芦镇三皇山东坡， 上游流入大山水库， 干流于山东日照安 东卫入海， 区内全长 32km，流域面积 247km2 ，为季节性河流， 枯水期断流， 多 年平均径流量 8462 万 m3。

拟建项目所在区域周围地表水系图见图错误!文档中没有指定样式的文 字。 -2。

3.1.5  地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015) ，临港区抗震设防烈度 为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g。

3.1.6  土壤

临沂临港经济开发区所在区域土壤类型为棕壤土。土地表层分布有人工耕土 层，深层土壤属潮褐色土亚类， 以褐土化过程为主，潮土化次之，耕层以壤土、 粘土为主。交换性盐基总量 10~30mg 当量/100g，有机质在 0.8~3.7%之间， 土壤 肥力不强。由于人为的土地开发， 当地的自然植被绝大部分已消失殆尽， 现存的 植被以人工植被为主。

3.1.7  区域地质及水文地质

3.1.7.1  地质构造

1、地层岩性

临沂市临港新区位于胶南隆起带， 绝大部分地区为岩浆岩地层， 仅在龙王河、 绣针河沿岸地区被第四系地层覆盖。此外， 在局部地段零星分布着元古界野头组 地层、震旦系朋石河组地层和白垩系城山后组地层。现将区域地层岩性情况分述 如下：

(1)古元古界野头组

临沂市临港新区内野头组地层主要出露于坪上镇上峪子— 东新庄一带以及 徐家老窝以西、团林镇南泉子头西南。本组可分为五个部分： 顶部岩性为大理岩、 片麻状二云变粒岩及石英岩，厚 65.98m；上部岩性以云母片岩和片麻状黑云变 粒岩为主， 夹有云母片麻岩及少量阳起片岩， 厚 101.91m；中部岩性复杂， 包括

阳起片岩、黑云变粒岩、黑云片岩、白云质大理岩，厚 97.85m；下部以斑纹状 混合岩、条纹状混合岩为主， 夹有浅粒岩和黑云片岩， 厚 501.87m；底部为细纹 状混合岩夹浅粒岩及云母片岩， 厚 105.91m。其中坪上镇上峪子— 东新庄一带仅 出露有本组的中部、上部及顶部。

(2)震旦系朋石河组

临沂市临港新区内朋石河组地层仅分布于团林镇朋河石附近， 呈长条状“飘” 在变质基底之上，总厚度大于 49.31m。根据其岩石组合特征分为两段，一、二  段间为整合接触关系， 其中一段以岩石粒度较粗及变质程度浅为特征， 主要岩性  为变质砾岩、变质砂岩、千枚岩及片岩等； 二段以岩石粒度较细及变质程度略深  为特征，主要岩性为石英岩、片岩及变质砂岩等。

(3)白垩系城山后组

临沂市临港新区内城山后组地层仅在坪上镇东南沟河以南及团林镇北李家 村以北地区有所出露， 属火山岩建造， 为火山岩及火山碎屑岩， 岩性主要为中粗 粒岩屑砂岩、含砾粗粒砂岩、中细粒砂岩夹安山岩，厚度大于 500m。

(4)第四系山前组

坡积、残坡积物，分布于大莲花旺—刘家沙沟—埃沟一带的山前丘陵地带。 岩性主要为灰黄—褐黄色含砾亚粘土、亚砂土、砂砾层， 厚度小于 10m，常不整 合与基岩之上，顶部一般暴露于地表。

(5)第四系临沂组

河流冲积物， 主要分布在龙王河和绣针河及二者支流的河流两侧， 岩性主要 为土黄色含砾砂质粘土、杂砂、砾质砂、粘土质粉砂等， 厚度一般小于 10m。该 组有时与山前组呈相变关系， 顶部一般暴露于地表， 构成冲积平原表层或河流一 级阶地。

(6)第四系沂河组

河流冲积物， 分布于龙王河和绣针河及二者支流的河床及河漫滩， 以砂砾级 以上粗碎屑堆积为主， 其成分较为复杂， 厚度一般小于 10m。该组一般覆盖于临 沂组之上，有时则切割临沂组，以沿河流分布及粒粗为特征。

2、地质构造

区域地质构造较为复杂。新构造期以来， 各构造单元经历了不同的构造演化，

以走向 NNE 、NE 、NW 和近 EW 向的多组断裂构成了区内的基本构造格架。

近场区范围内断裂构造较为发育， 主要分布： 白芬子－浮来山断裂、安丘－ 莒县断裂、昌邑－大店断裂、相邸－高阁庄断裂、山相家－郝戈庄断裂、日照－ 胶南断裂和莒南断裂等。

白芬子－浮来山断裂： 该断裂北起安丘市白芬子镇北偏西约 5.0km 处， 向西 南方向延伸， 经白芬子、歧山、东莞东、碁山东、洛河东、蒲汪东， 至莒南县石 莲子镇东偏北约 1.5km 处，在石莲子以南断裂隐伏于第四系地层以下。白芬子－ 浮来山断裂带表现为一系列不连续的北北东向断裂组， 同时该断裂带内还发育有 北东向、近东西向断裂以及岩层内的顺层断裂， 由于其长期、多次活动， 使得断 裂带内地质构造十分复杂。断裂地表出露部分长度约 130.0km，总体走向 10°~25°， 断裂面倾向 NW 或 SE，倾角 50°~75°，断裂性质为正断层。该断裂由多条 NNE   的断裂组成，且被多组 NW 和 NE 走向的断裂切割，总体呈锯齿状展布。

安丘－莒县大断裂：安丘－莒县大断裂是沂沭断裂带东地堑内的一条断裂， 由东、西两支主要断裂组成， 总体走向 10°~25°，倾向 NW 或 SE，倾角 25°~80°， 断裂性质为逆断右走滑， 在山东境内长度约 130km。近场区内主要涉及该断裂带 的莒县－郯城段的北段， 莒县－郯城段是晚更新世~全新世活动断裂， 总体走向 N10°-20°E，长约 130km，由一系列断续出露的小断层段斜列组成，晚更新世以 来沿断裂带形成了岭泉、马陵山等隆起和板泉盆地等凹陷。

昌邑－大店深断裂： 该断裂是沂沭断裂带东地堑的东边界断裂， 断裂总体走 向 10°~25°，倾向 NW，倾角 70°~80°。断裂性质为正断右走滑， 在山东境内长度 约 360km。从断裂带物质固化胶结程度、地形地貌特征、断裂与第四系的关系和 样品测定年代分析， 昌邑-大店断裂最新活动发生在第四纪晚更新世(Q3)时期， 全新世(Q4)没有活动，属非全新世活动断裂。

日照－胶南断裂： 该断裂自日照坪上以南， 向东北经巨峰、日照、月季山至 胶南山相家， 全长约 146km，总体走向 35°，断裂面倾向 SE，倾角 70°~85°，该 断裂为一壳内断裂，断裂性质为压性右走滑。

山相家－郝戈庄断裂： 该断裂西南始于五莲县松柏乡西偏北约 2.4km 处， 以 总体走向 N60°~70°E  左右的方向向东北经郝戈庄南、石门西北、艾山北至山相 家与日照断裂相交， 全长约 80km，断裂面倾向 NW，倾角 38°~70°，该断裂为一

壳内断裂，断裂性质为正断层。

莒南断裂：该断裂西端起于莒南县东南约 4.4km 处，向东经相邸北、坊前北、 坪上北、碑廓北至日照市岚山区安岚镇西偏南约 2. 1km 处与日照断裂交汇， 全长 约 30km 左右，断裂总体走向近 EW，向北略凸，断裂面倾向 N、倾角 75°,断裂 性质为正断层。

相邸－高阁庄断裂： 该断裂最新活动时代为第三纪晚期， 属第四纪不活动断 裂。勘察场地位于地震烈度八度区， 无构造断裂通过场区， 相邸—高阁庄断裂位 于场区北西向约 12km，走向 35~40°，长约 110 公里，倾角约 80°，为非全新活 动断裂。

项目区域地质构造见图 3.1-3。

3.1.7.2  水文地质

1、含水岩组的划分及其特征

临沂临港经济开发区地质构造复杂、地层岩性多样， 其含水岩组的分布受地 层、岩性、地形地貌控制。根据地下水的含水介质、赋存条件、埋藏规律及各含 水层间的水力联系等水力特征， 将本区地下水划分为松散岩类孔隙水含水层(组) 和基岩裂隙水含水层(组)两种类型。现将各类型水文地质特征简述如下：

①松散岩类孔隙水 (组)

本区自燕山运动以来， 地壳相对缓慢隆起， 构造剥蚀较强烈， 第四系不发育， 仅在山间谷地及河床两侧有松散沉积物堆积， 主要集中在龙王河、绣针河及其支 流沿岸地带， 该区以冲积、坡积层为主， 山间洼地地貌为其特征， 含水砂层沿诸 河呈带状分布。松散岩类孔隙含水岩组主要分布于河道两岸及山前冲积平原， 含 水层多为砂砾石层及薄层细砂， 由于这些河流都处于上游， 砂层厚度较薄， 厚度 一般小于 5m，多在 1~2m；宽度从上游至下游由窄变宽，平均宽度一般 2500m 左右，累计砂层厚度从上游至下游逐渐增加，砂层埋深一般小于 5m，砂层底板 为下伏太古界变质岩或岩浆岩构成的相对隔水层。水位埋藏深度 1.3~4.4m，以 地表水、地下径流和大气降水补给为主要的补给来源地下水年变化幅度一般小于 2.0m。

松散岩类孔隙水的分布与第四系松散沉积物厚度、砂层的埋藏分布及颗粒孔

隙度和导水性能等因素有直接关系。按照富水性不同， 本区内的松散岩类孔隙水 可分为两个区：

a、中等富水区。主要分布在龙王河及其支流的河道两侧， 且越靠河流近的 区域富水性越好， 一般单井涌水量为 500~1000m3/d，除沿龙王河主干道区砂层 厚度有大于 5m 的地方外，其它地区砂层厚度一般小于 5m。含水层以中粗砂为 主，夹砾石、粗砂，水量相对比较丰富。

b、贫水区。主要分布在龙王河支流和绣针河支流的外围远离河道的残坡积 地层中，距离河流较远的区域富水性相对较差， 一般单井涌水量小于 500m3/d， 砂层厚度一般小于 2m ，富水性较差。

松散岩类孔隙水大部分水质较好，矿化度一般小于 500mg/l，部分地区在 500~1000mg/l 之间，水化学类型为 HCO3-Ca 型，浅层水属淡水，是当地居民农 用灌溉的主要水源。第四系孔隙水的运移主要受地形、地貌、含水层条件以及人 为活动等因素控制， 人工开采是本区第四系孔隙水的主要排泄方式。据调查， 本 区第四系孔隙水的开采，主要为农田灌溉用水及农村零星点状生活取水。

②基岩裂隙水含水层(组)

昌邑-大店断裂以东的广大地区，广泛分布着变质岩及各期岩浆岩。由于地 表风化作用， 岩石上部大多被风化， 风化裂隙发育， 但风化程度不一， 莒南县西 北部汀水一带风化较深，约 20m，其它地区 10m 左右。

本区岩浆岩分布广泛， 自中、新生代以来， 该区岩层经受了强烈频繁的构造 作用， 构造裂隙较发育， 加之强烈的风化作用， 形成了密集的网状裂隙， 赋存了 网状裂隙水。地下水水位埋深随地形变化而变化， 年变幅在 3m 左右， 水位、涌 水量季节性变化明显。另外， 在断层破碎带和岩浆岩侵入体与围岩的接触带中存 在着脉状裂隙水。因裂隙发育密集细小， 富水性较差， 含水微弱， 在低洼处富水 性相对较强， 单井涌水量一般小于 100m3/d，主要采用大口井取水。区内岩浆岩 分布区处于滨海水系与淮河水系的分水岭上， 多为河流的中上游地区， 地面坡降 较大，地下水以潜流的形式排出，贮水量较少，属贫水区。

基岩裂隙水水质较好，矿化度一般小于 500mg/l，水化学类型主要为 HCO3-Ca 型，局部地区也有 Cl 型水。

2、地下水补给、径流、排泄条件

地下水的补给、径流、排泄即运动条件， 影响因素颇多， 但主要取决于气象、 地貌、地质、构造以及人类活动等因素。不同因素对地下水的补给、径流、排泄 条件产生不同影响， 造成区域性差异。下面分别对工作区内松散岩类孔隙水和基 岩裂隙水的补给、径流、排泄条件进行分析。

①松散岩类孔隙水

区内松散岩类孔隙水主要分布于龙王河、绣针河的河道两岸及山前冲积平原， 地势平缓， 自北向南地形由高渐低， 含水层多为砂砾石层及薄层细砂。松散岩类 孔隙水的补给来源， 主要以大气降水入渗和地表水(主要为龙王河和绣针河的河 水) 的侧向入渗为主。此外， 渠系水和农业灌溉的渗漏等也对松散岩类孔隙水起 到了部分补给作用。松散岩类孔隙水的运移主要受地形、地貌、含水层条件以及 人为活动等因素控制， 此外， 气候和岩性条件也有一定的影响。受地形影响， 本 区松散岩类孔隙水总体流向为由北向南径流， 自分水岭向谷地中心汇集， 并通过 河道及其冲洪积层向下游排泄。地下水水位埋深较浅， 潜水蒸发也是主要的排泄 方式之一。除自然排泄外， 由于人类的活动影响， 人工开采地下水用于日常生活 及农业灌溉也是地下水排泄的主要途径之一。

②基岩裂隙水

本区地处鲁中南山区的南缘， 地势北高南低， 北部低山丘陵区地势坡度较缓， 沟谷宽阔， 中部和南部为剥蚀平原区， 地势平缓。地形沿季家道村峪-朋河石-官 胡-鲍家庄- 团林镇一线以北的低山组成龙王河和绣针河的地表分水岭， 自然条件 下地表分水岭与地下分水岭一致。区内基岩裂隙水广泛分布， 其补给来源主要为 大气降水。岩石接受大气降水入渗补给后，降水储存于风化裂隙和构造裂隙中， 沿裂隙顺山坡由高向低自北向南缓慢运移， 最终排入龙王河河道两侧的第四系坡 洪积物中，形成第四系孔隙水或直接排入山涧沟谷以地表径流等形式排泄。此外， 受人类活动影响，人工开采地下水也已成为基岩裂隙水排泄的主要途径之一。

3、地下水水位动态特征

地下水水位动态主要受当地大气降水、地表水、人工开采和农业灌溉的影响。 不同含水岩组地下水动态各有其特征和规律性，现分述如下。

①松散岩类孔隙水动态特征

松散岩类孔隙水水位年变幅一般在 2m~3m 左右，枯水年份小于 2m，丰水

年份大于 2m ，近河流地带变幅较小，反之变幅稍大。

由于受到大气降水及地表水体的影响， 一年中地下水动态可分为两个变化阶 段： 7~9 月份由于汛期降水量增加， 地下水位迅速回升； 10 月份至次年的6 月份 降水量减少， 水位较缓慢下降。年最高水位大多数出现在 7 、8 、9 月份， 比集中 降水时间一般滞后 5~15 天；年最低水位出现于 4~6 月份，个别年份出现在年底， 主要取决于当年及上一年降水量的多少。

地下水水位多年动态基本与降水量大小相一致。由于松散岩类孔隙水地处较 开阔的龙王河、绣针河冲积、洪积平原及山前河谷地带， 分布较均匀， 能够充分 地接受大气降水， 因此影响孔隙水动态特征的主要因素为大气降水。在远离河流 的近分水岭地段， 影响水位上升的最主要因素是降水量的多少及持续时间的长短。 此外，地下水的径流补给和地表水的侧向入渗补给对地下水的动态变化也起到了 很大的调节作用。

②基岩裂隙水动态特征

大气降水是基岩裂隙水水位动态最主要、最明显的影响因素。年内水位动态 变化过程大致可分为以下四个阶段： 7~9 月份随汛期来临， 地下水一般直接接受 降水入渗补给，水位迅速回升； 10 月至来年的 4 月份，降水量逐渐减少，水位 以一定的速率均匀下降； 5~6 月份， 由于受农灌影响， 水位又略呈上升趋势； 6~7 月份水位又继续下降。年最低水位一般出现在 4~7 月份， 主要取决于上一年降水 量的多少及当年汛期出现的早晚。

近年来莒南县由于受到人工开采的影响， 地下水水位多年动态变化较为复杂。 根据莒南县县城附近多年地下水水位监测资料可知， 近年来， 县城附近地下水水 位上升了 0.79m。其原因主要是多年来县城地区用水主要以地面水为主， 地下水 用水量逐渐减少， 地下水水位上升。而在板泉、坊前等乡镇一带， 多年来地下水 水位则有所下降， 下降幅度 0.24~0.58m，其原因是这些地区以用地下水为主， 地 表水由于受到污染，用水量逐渐减少，造成地下水水位下降，但幅度不大。

区域水文地质图见图 3.1-4。

3.1.8  饮用水源地

3.1.8.1  集中式饮用水源地

根据临沂市及莒南县饮用水水源保护区划定方案、 《临沂临港经济开发区大 山水库等农村集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》(临港办发 [2017]12 号) 及《临沂临港经济开发区党政办公室关于撤销鲍家庄水库饮用水源保护区的 通知》(临港办发[2019]21 号) ，临港经济开发区现集中式饮用水水源地保护区 主要包括大山水库饮用水水源保护区、小龙沟水库饮用水源保护区， 鲍家庄水库 饮用水源保护区已撤销。上述集中式饮用水水源地保护区保护范围见下表。

表 3.1-1    大山水库饮用水水源保护区保护范围

| 保护区级别 | 保护范围与边界 | 保护面积 (km2) | 水质目 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 保护 区 | 水域 范围 | 大山水库放水洞周边半径300米范围内水域 | 0.13 | 0.14 | 地表水 Ⅱ类 |
|  | 陆域 范围 | 一级保护区水域保护范围东南侧边界线至大山水库大坝 坝顶分水岭的陆域范围。 | 0.01 |  |  |
| 二级 保护 区 | 水域 范围 | 一级保护区水域边界向上游延伸1650米范围内的水域。 | 1.50 | 5.93 | 地表水 Ⅲ类 |
|  | 陆域 范围 | 东边界：张家彩村东山山脊——水库大坝东北侧村村通道 路——水库大坝坝顶分水岭——灯笼山山脊一线；南边界 ： 灯笼山山脊——竹子崮山脊——西南沟山脊一线。西边界： 西南沟山脊——二级水域保护区边界——宋家彩村西 ——宋家彩村北山山脊一线；北边界：宋家彩村北山山脊 —— 临港经济开发区与日照市边界线沿线内侧一线； | 4.43 |  |  |

表 3.1-2    小龙沟水库饮用水水源保护区保护范围

| 保护区级 别 | 保护范围与边界 | 保护面积 (km2) | 水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 级 保 护 区 | 水域 范围 | 小龙沟水库正常水位线以下全部水域范围 | 0.51 | 0.53 | 地表 水Ⅱ 类 |
|  | 陆域 范围 | 取水口侧正常水位线以上向沿岸陆域纵深200米范围内的汇水 区域 | 0.02 |  |  |
| 二级保护 区 | 东边界： 卧石山山脊——小龙山山脊——小龙沟水库大坝一 线；南边界：龙山村农业生产路——龙山村输水灌渠——龙 山村农业生产路——黄山山脊一线； 西边界： 临港经济开发 区行政界线；北边界： 临港经济开发区行政界线。 (一级保 护区除外) | 6.52 | 地表 水III 类 |

3.1.8.2  周边分散式饮用水水源地

根据《临沂临港经济开发区单村、联村饮用水水源地保护范围划分方案的通 知》(临港发[2018]8 号)，地下水水源地保护范围见表 3.1-3。

表错误!文档中没有指定样式的文字。 -1    周边地下水水源地保护范围

| 序号 | 水源地名称 | 乡镇 | 划分范围 | 拐点 | 四至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 王家道村峪村 集中供水井 | 坪上镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°03′19.89″ | N 35°08′12.54″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°03′19.85″ | N 35°08′11.42″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°03′18.77″ | N 35°08′11.44″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°03′18.77″ | N 35°08′12.58″ |
| 2 | 季家道村峪村 集中供水井 | 坪上镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°03′13.65″ | N 35°08′26.09″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°03′13.65″ | N 35°08′25. 13″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°03′11.88″ | N 35°08′25. 13″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°03′11.88″ | N 35°08′26.27″ |
| 3 | 赵家道村峪村 集中供水井 | 坪上镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°03′27. 13″ | N 35°08′38.50″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°03′26.90″ | N 35°08′36.92″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°03′25.81″ | N 35°08′36.92″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°03′25.81″ | N 35°08′38.50″ |
| 4 | 中峪子村集中 供水井 | 坪上镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°02′52.22″ | N 35°08′43.47″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°02′52.22″ | N 35°08′42. 18″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°02′50.29″ | N 35°08′42. 18″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°02′50.30″ | N 35°08′43.43″ |
| 5 | 南唐家楼村集 中供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°10′31.86″ | N 35°07′02.88″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°10′31.86″ | N 35°07′01.32″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°10′29.97″ | N 35°07′01.32″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°10′29.97 | N 35°07′02.88″ |
| 6 | 双合村集中供 水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°07′11.59″ | N 35°09′16.64″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°07′10.85″ | N 35°09′15.04″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°07′09.78″ | N 35°09′15.04″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°07′09.78″ | N 35°09′16.64″ |
| 7 | 埃沟一村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°01′52.51″ | N 35°09′16.64″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°01′52.51″ | N 35°13′15.39″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°01′52.51″ | N 35°13′15.39″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°01′52.51″ | N 35°13′15.39″ |
| 8 | 埃沟二村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°10′56.44″ | N 35°07′57.84″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°10′56.44″ | N 35°07′56.31″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°10′54.65″ | N 35°07′56.31″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°10′54.65″ | N 35°07′57.84″ |
| 9 | 官庄村集中供 | 团林镇 | 水源井周边 | A1 | E 119°05′44. 12″ | N 35°07′38. 16″ |

| 序号 | 水源地名称 水井 | 乡镇 | 划分范围 30m | 拐点 | 四至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
|  |  |  |  | A2 | E 119°05′44. 12″ | N 35°07′37.40″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°05′43.26″ | N 35°07′37.40″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°05′43.26 | N 35°07′38. 16″ |
| 10 | 中沙沟村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°05′32.86″ | N 35°06′43.86″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°05′32.86″ | N 35°06′42.95″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°05′31. 17″ | N 35°06′42.95″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°05′31. 18″ | N 35°06′43.86″ |
| 11 | 南泉子村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°08′12.50″ | N 35°09′35.71″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°08′12.50″ | N 35°09′34.69″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°08′10.58″ | N 35°09′34.69″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°08′10.58″ | N 35°09′35.71″ |
| 12 | 北桑园村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°08′24. 10″ | N 35°09′10.65″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°08′24. 10″ | N 35°09′09.47″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°08′22.87″ | N 35°09′09.47″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°08′22.87″ | N 35°09′10.65″ |
| 13 | 北泉子三村集 中供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°08′13.53″ | N 35°10′25.80″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°08′13.53″ | N 35°10′24.52″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°08′11.54″ | N 35°10′24.92″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°08′11.54″ | N 35°10′25.80″ |
| 14 | 华新村集中供 水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°07′21.64″ | N 35°07′34. 12″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°07′21.64″ | N 35°07′33.42″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°07′19.82″ | N 35°07′33.42″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°07′19.82″ | N 35°07′34. 12″ |
| 15 | 东团林村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°07′35.61″ | N 35°06′29.68″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°07′35.84″ | N 35°06′28.63″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°07′33.87″ | N 35°06′28.37″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°07′33.66″ | N 35°06′29.42″ |
| 16 | 西团林村集中 供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°07′12.34″ | N 35°06′43.58″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°07′12.34″ | N 35°06′41.98″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°07′11. 12″ | N 35°06′41.98″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°07′11.03″ | N 35°06′43.58″ |
| 17 | 北泉子二村集 中供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°08′07.28″ | N 34°10′31. 15″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°08′06.09″ | N 34°10′29.87″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°08′04.76″ | N 34°10′30.79″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°08′06.03″ | N 34°10′33.06″ |
| 18 | 李家河崖村集 中供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°07′55.25″ | N 35°08′54.51″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°07′55.25″ | N 35°08′53. 19″ |
|  |  |  |  | A3 | E 119°07′53.72″ | N 35°08′53. 19″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°07′53.72″ | N 35°08′54.51″ |
| 19 | 李家桑园村集 中供水井 | 团林镇 | 水源井周边 30m | A1 | E 119°08′31.77″ | N 35°08′25.98″ |
|  |  |  |  | A2 | E 119°08′31.77″ | N 35°08′24.66″ |

| 序号 | 水源地名称 | 乡镇 | 划分范围 | 拐点 | 四至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |
|  |  |  |  | A3 | E 119°08′30. 15″ | N 35°08′24.66″ |
|  |  |  |  | A4 | E 119°08′30. 15″ | N 35°08′25.98″ |

根据饮用水水源保护区内的环境管理要求， “在一级保护区内禁止新建、改 建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目 ”、“禁止在二级保护区水体内 清洗船舶、车辆”、“在准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目” 等。

本项目位于山东省临沂市临港经济开发区化工园区内， 黄海十路以北、黄海 九路以南、坪南路以东、大山路以西， 距离集中式饮用水源地大山水库饮用水源 地约 22.96km，距离集中式饮用水源地小龙沟水库饮用水源地约 16.72km，距离 最近的分散式饮用水源地中沙沟村集中供水井约 1.9km，拟建项目不在饮用水水 源保护区范围内； 同时，项目厂址不位于水源保护地上游， 与之不发生水力联系，

故项目建设不会对饮用水源保护区产生不利影响。

拟建项目与莒南县各饮用水源地关系图见图错误!文档中没有指定样式的文 字。 -5。

3.2  环境质量现状调查与评价

3.2.1  环境空气质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 要求，环境空气 质量现状调查包括基本污染物和其他污染物环境质量现状调查。

3.2.1.1  项目所在区域达标判断

本次评价采用临沂市生态环境局网站公布的《临沂市 2020 年大气环境质量 情况公告》中莒南县环境空气质量状况年均值以及收集到的临沂市临港经济开发 区监测点 365 天现状数据进行项目所在区域达标判断。

距离项目最近的自动监测站点为临港经济开发区自动监测点， 采用的自动监 测站点基本信息详见表 3.2- 1。

表 3.2-1    例行监测站点基本信息表

| 监测站点名 | 坐标 | 属性 | 相对距离 | 数据年 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |